# ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2013. október 31-i

169. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út felújítása aszfaltburkolattal a 0+631 - 4+726 kilométerszelvényben elnevezésű beruházás

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2013.X.24-i 20.621. sz. indokolását a Maros megyei Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út felújítása aszfaltburkolattal a 0+631 - 4+726 kmsz-ben elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273-as számú Helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Maros megyei Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út felújítása aszfaltburkolattal a 0+631 - 4+726 kilométerszelvényben elnevezésű beruházás számára a műszaki-gazdasági  dokumentációt és a műszaki-gazdasági mutatókat, a beruházás összértéke (HÉÁ-val) 6.131.000 lej, amelyből É+Sz: 5.823.493 lej, azaz 1.381.789 euró, amelyből É+Sz: 1.312.484 euró (1 euró = 4,4370 lej, a Román Nemzeti Bank 2013.10.22-i árfolyamán), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint.

2. cikkely. A beruházás megvalósításáért a Műszaki Igazgatóság felel, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságok segédletével.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Iktatószám: 20.621/2013.X.24.

Iratcsomó: IXC/1

INDOKOLÁS

a Maros megyei Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út felújítása aszfaltburkolattal a 0+631 - 4+726 kilométerszelvényben elnevezésű beruházás

műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A DJ 154J jelzésű megyei út Beresztelke és Marossárpatak helységeket köti össze, Vajdaszentivány község középső részén áthaladva, keletről nyugati irányban, és összeköti a DN 16-ot a DJ 154J-vel (a DJ 153B-vel – ford. megj.). A DJ 154J jelzésű megyei út hossza 13,900 km, a DN 16-os országúttól indul Beresztelke községközpontból. A DJ 154J megyei út három területi-közigazgatási egységet szel át:

- Beresztelke, a 0+000–2+867 kmsz között (0+000–1+000 kmsz között Beresztelke belterületéhez tartozik);

- Vajdaszentivány, a 2+867–10+189 kmsz között;

- Marossárpatak, a 10+189–13+900 kmsz között.

A tervezési kiírás szerint a DJ 154J jelzésű megyei út felújítandó szakasza a 0+631–4+726 kmsz között található, hossza 4,095 km.

Funkcionális és területi-közigazgatási szempontból a megyei utak kategóriájába tartozik, IV. osztályú műszaki besorolással.

A DJ 154J jelzésű megyei út ezen a szakaszán a közlekedés nehézkesen, lassan folyik, az út nem felel meg az útgeometria és a műszaki állapot szempontjából, nem rendelkezik a forgalom átvételéhez szükséges terhelhetőséggel. Továbbá sok por is képződik, ami zavarja a szomszédságokat és a környezetet.

Az úttest felületei nincsenek védve a csapadékvíz és a fagyás-kiolvadás ellen, így anyagja teljes hosszában felhámlott és gödrök, repedések, egyenetlenségek keletkeztek, ami nagyon megnehezíti a közlekedést.

A DJ 154J jelzésű megyei út nem rendelkezik kellő számú és megfelelő műszaki állapotú csőáteresszel a csapadékvíz átvezetése és lefolyása érdekében, az aránylag közeli Lúc patakba.

Szükség van a csapadékvíz megfelelő összegyűjtésére és elvezetésére.

A projekt biztosítja a Beresztelke-Vajdaszentivány közötti DJ 154J jelzésű megyei út korszerűsítését 4,095 km hosszúságban. Sor kerül 70 m betonozott árok kialakítására a csapadékvíz levezetése céljából. 195 folyóméter fém védőkorlát lesz felszerelve. A leterített aszfaltburkolat felülete 25.900 nm lesz. Az úttest mindkét oldalán legalább 50 cm szélességben útpadka készül kavicsból és zúzottkőből.

A meglévő 6 áteresz a következő beavatkozásokat igényli:

- 3 darabot ki kell cserélni ø 800 mm-es Premo csövekre;

- 3 darabot részben meg kell javítani;

- további 1 új, ø 800 mm-es Premo típusú átereszt kell elhelyezni, így végül 7 darab áteresz lesz a csapadékvizek lefolyására;

- 7 darab betonakna készül a csapadékvíz felfogására;

- annak érdekében, hogy kisebb legyen a közvetlen  sárfelhordás kockázata a megyei út felületére, 13 darab mezőgazdasági mellékutat 20 cm vastag kaviccsal fednek be, egyenként 20 m hosszúságban és 4 m szélességben, és 5 cm vastag aszfaltbetonnal impregnálják;

-  kitakarítják a meglévő, eltömődött árkokat.

A közlekedés biztonsága érdekében felkerülnek a vízszintes és függőleges útjelzések, közlekedési táblák.

A DJ 154J jelzésű megyei út Beresztelke-Vajdaszentivány közötti szakaszának felújítása biztonságossá fogja tenni a közlekedést, növeli a közösségek életszínvonalát, új befektetőket fog vonzani, továbbá biztosítja a helybéliek jó feltételek közötti hozzáférését a házaikhoz, a vidék gazdasági és társadalmi-kulturális létesítményeihez, valamint a Szászrégen-Kolozsvár DN 16-os és a Szászrégen-Marosvásárhely DN 15-ös országúti hálózatokhoz.

A közúti rendszer megvalósítására a DJ 154J jelzésű megyei út 0+631–4+726 kmsz-ben, a szakértő két változatot javasol:

I. Variáns:

A Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út közúti rendszerének felújítása a 0+631-4+726 kilométerszelvényben, szilárd útbetonnal, éspedig:

- meglévő, 30 cm vastag kavics és folyami kő talapzat, a SR 662 és STAS 6400 szabványok szerint, ez megmarad és teherbíró képességét figyelembe veszik a javasolt útkialakítás méretezésénél;

- legalább 15 cm vastag kavicsréteg, 6%-os cementtel stabilizálva;

- 20 cm vastag, BcR 4,5-ös útbeton burkolat.

A megyei út maximális lejtése p= 3,66%.

Útpadka: 30 cm-es kavicstalapzat és egy réteg 20 cm vastag zúzottkő - javasolt. Árkok: egyszerű, földbe ásva, megfelelően kitakarítva. A felújított út tengelye a meglévő nyomvonalat követi. A kanyarok szélesítése a köztulajdon határain belül történik.

Útjelzők felszerelése: STAS 10144/3-91-es szabvány 4.2. cikkelye szerint.

Rétegvastagságok:

A betonburkolat alapjánál összesen: 20 cm.

Teljes vastagság az útágyazat szintjén: 65 cm.

Az I. variáns esetén a beruházás összértéke HÉÁ-val 8.577.085 lej, amelyből É+Sz: 7.720.500 lej.

II. Variáns:

A Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út közúti rendszerének felújítása a 0+631-4+726 kilométerszelvényben, aszfaltozott változat – könnyű útkialakítás, éspedig:

- meglévő, 30 cm vastag kavics és folyami kő talapzat, a SR 662 és STAS 6400 szabványok szerint, ez megmarad és teherbíró képességét figyelembe veszik a javasolt útkialakítás méretezésénél;

- egy legalább 15 cm vastag kavicsréteg, optimális keverékben, amely tartalmazza a keresztszelvények kiegyenlítését is, a SR 662 és STAS 6400 szabványok szerint - javasolt;

- 10 cm vastag makadámréteg, a SR 179 és STAS 6400 szabványok szerint - javasolt;

- 6 cm-es BAD 25-ös aszfaltbeton összekötő réteg, a SR 174/2009 szabvány szerint - javasolt;

- 4 cm-es BA 8-as aszfaltbeton koptatóréteg, a SR 174/2009 szabvány szerint – javasolt.

A megyei út maximális lejtése p= 3,66%.

Útpadka: 30 cm-es kavicstalapzat és egy réteg 20 cm vastag zúzottkő -  javasolt. Árkok: egyszerű, földbe ásva, megfelelően kitakarítva. A felújított út tengelye a meglévő nyomvonalat követi. A kanyarok szélesítése a köztulajdon határain belül történik.

Útjelzők felszerelése: STAS 10144/3-91-es szabvány 4.2. cikkelye szerint.

Rétegvastagságok:

Az aszfaltburkolat alapjánál összesen: 10 cm.

Teljes vastagság az útágyazat szintjén: 65 cm.

A II. variáns esetén a beruházás összértéke HÉÁ-val 6.131.000 lej, amelyből É+Sz: 5.823.493 lej.

A tervező műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható megoldásként a II. változatot javasolja, a következő okok miatt:

- a megvalósítás költségei kisebbek, mint a másik variánsnál;

- rövidebb kivitelezési idő.

A beruházás összértéke HÉÁ-val (24%), a műszaki-gazdasági dokumentáció szerint 6.131.000 lej, amelyből É+Sz: 5.823.493 lej, azaz 1.381.789 euró, amelyből É+Sz: 1.312.484 euró (1 euró = 4,4370 lej, a Román Nemzeti Bank 2013.10.22-i árfolyamán).

A beruházás kivitelezésének becsült időtartama 12 hónap.

A DJ 154 jelzésű megyei út javasolt felújítási munkálatainak rendeltetése javítani a közlekedési feltételeket és a közúti biztonságot, a jelenlegi és távlati követelmények szintjére emelve azokat.

Ovidiu Dancu	Cătălin Ormenişan mk.

ALELNÖK	     ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Leellenőrizte: Oarga Marieta mk., szolgálatvezető

Készítette: Ignat Ionel mk.

2 péld.