CUPRINS

7.	PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG	7-3

7.1.	REZUMAT	7-3

7.2.	PLANIFICARE	7-3

7.3.	MĂSURILE INVESTIŢIEI PE TERMEN LUNG	7-4

7.3.1.	Generalităţi	7-4

7.4.	PARAMETRII DE PROIECTARE DE BAZĂ ŞI PREDIMENSIONARE	7-77

7.5.	COSTURI UNITARE	7-78

7.5.1.	Generalităţi	7-78

7.5.2.	Costurile de investiţii	7-78

7.5.3.	Costuri de operare şi mentenanţă	7-79

7.6.	COSTUL DE INVESTIŢIE	7-79

7.7.	COSTURI DE OPERARE, MENTENANŢĂ ŞI ADMINISTRARE	7-79

7.8.	PROGRAM DE IMPLEMENTARE ŞI ETAPIZAREA MĂSURILOR	7-89

7.8.1.	Criterii de etapizare	7-89

7.8.2.	Program de implementare şi plan de etapizare	7-89

7.9.	IMPACTUL LUCRARILOR PROPUSE	7-89

7.9.1.	Introducere	7-89

7.9.2.	Utilizarea terenului	7-90

7.9.3.	Sol şi geologie	7-92

7.9.4.	Resurse de apă	7-94

7.9.5.	Calitatea aerului	7-95

7.9.6.	Folosinţe agricole	7-96

7.9.7.	Resurse biologice	7-97

7.9.8.	Valori culturale	7-98

7.9.9.	Zgomot	7-99

7.9.10.	Siguranţa publică, substanţe periculoase	7-100

7.9.11.	Controlul traficului, transport	7-102

7.9.12.	Relieful	7-103

7.10.	ATINGEREA SCOPURILOR	7-104

7.11.	PREZENTAREA CERINŢELOR INSTITUŢIONALE	7-104

7.11.1.	Conceptul de regionalizare	7-104

7.11.2.	Reglementările instituţionale recomandate pentru funcţionarea Operatorului Regional / Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Mureş/judeţul Harghita	7-105

7.12.	Concluzii	7-107

CUPRINS PENTRU TABELE, GRAFICE ŞI FIGURI

Tabel No 7-1 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Tg Mureş [mii Euro/an]	7-80

Tabel No 7-2 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Sighişoara [mii Euro/an]	7-80

Tabel No 7-3 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Reghin [mii Euro/an]	7-80

Tabel No 7-4 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Târnăveni [mii Euro/an]	7-80

Tabel No 7-5 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Luduş [mii Euro/an]	7-81

Tabel No 7-6 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Sovata [mii Euro/an]	7-81

Tabel No 7-7 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Iernut [mii Euro/an]	7-81

Tabel No 7-8 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Miercurea Nirajului [mii Euro/an]	7-81

Tabel No 7-9 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bistra Muresului [mii Euro/an]	7-81

Tabel No 7-10 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Fantanele [mii Euro/an]	7-82

Tabel No 7-11 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Apold [mii Euro/an]	7-82

Tabel No 7-12 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Hodac [mii Euro/an]	7-82

Tabel No 7-13 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Rastolita [mii Euro/an]	7-82

Tabel No 7-14 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Band [mii Euro/an]	7-83

Tabel No 7-15 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Panet [mii Euro/an]	7-83

Tabel No 7-16 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Craciunesti [mii Euro/an]	7-83

Tabel No 7-17 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Eremitu [mii Euro/an]	7-83

Tabel No 7-18 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Glodeni [mii Euro/an]	7-83

Tabel No 7-19 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Zau de Campie [mii Euro/an]	7-84

Tabel No 7-20 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Petelea [mii Euro/an]	7-84

Tabel No 7-21 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Gh. Doja [mii Euro/an]	7-84

Tabel No 7-22 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Vânători [mii Euro/an]	7-84

Tabel No 7-23 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Saschiz [mii Euro/an]	7-85

Tabel No 7-24 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Nadeş [mii Euro/an]	7-85

Tabel No 7-25 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Suplac [mii Euro/an]	7-85

Tabel No 7-26 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bălăuşeri [mii Euro/an]	7-85

Tabel No 7-27 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bahnea [mii Euro/an]	7-85

Tabel No 7-28 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Mica [mii Euro/an]	7-86

Tabel No 7-29 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Ogra [mii Euro/an]	7-86

Tabel No 7-30 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Vărgata [mii Euro/an]	7-86

Tabel No 7-31 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Dubiştea [mii Euro/an]	7-86

Tabel No 7-32 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Glăjărie [mii Euro/an]	7-87

Tabel No 7-33 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Suseni [mii Euro/an]	7-87

Tabel No 7-34 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Batos [mii Euro/an]	7-87

Tabel No 7-35 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Breaza [mii Euro/an]	7-87

Tabel No 7-36 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Ceauşu de Câmpie [mii Euro/an]	7-87

Tabel No 7-37 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Şincai [mii Euro/an]	7-88

Tabel No 7-38 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Tăureni [mii Euro/an]	7-88

Tabel No 7-39 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Băgaciu [mii Euro/an]	7-88

Tabel No 7-40 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Şăulia [mii Euro/an]	7-88

Tabel No 7-41 – Scara de manifestare a impacturilor	7-90

Grafic No. 7-1 - Exemplu pentru eveluarea costurilor specifice de investiţii	7-78

Grafic No. 7-2 - Exemplu pentru evaluarea costurilor de funcţionare şi mentenanţă specifice	7-79

Figura No. 7-1 – Procesul de evaluare a impactului.	7-90

# PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

## REZUMAT

Măsurile investitiilor pe termen lung au fost dezvoltate după cum urmează:

Analiză şi evaluare a situaţiei existente (capitolul 2)

Proiecţiile viitoare ale necesarului de apă şi cantităţile viitoare de apă uzată (capitolul 3)

Compararea rezultatelor analizelor şi evaluarea situaţiei existente cu Scopurile Naţionale şi Scopurile Judeţene (capitolul 4)

În afară de alte probleme, o parte majoră a Analiza Opţiunilor a fost să se descopere cele mai apropiate aglomerări (sisteme) de apă şi canalizare. Planul de investiţii pe termen lung se bazează pe rezultatele acestei analize a opţiunilor (capitolul 5)

Strategia la nivel judeţean este descrisă în capitolul 6.

Parametrii de proiectare de bază pentru planul de investiţii pe termen lung sunt cuprinşi în capitolul 3 şi în Anexa C.3.

Pentru a estima investiţia şi costurile de operare, au fost create Preţuri Unitare. Obiectivul Preţului Unitar este acela de a pregăti costuri estimative pentru alocarea bugetelor pentru diferite măsuri.

Proiectele de infrastructură, cum sunt Staţiile de Epurare şi proiectele de canalizare uriaşe, de obicei au risc sigur de a depăşi bugetele definite anterior (schimbări ale condiţiilor terenului, reabilitarea în condiţiile de funcţionare, reabilitarea betoanelor ale structurilor existente, întârzieri ce nu depind de Antreprenor, probleme de forţă majoră etc.). Până când şi mici abateri pot cauza depăşiri considerabile ale bugetului alocat.

În plus, în concordanţă cu Obligaţiile Naţionale (POS, Tratatul de Aderare) vor fi o serie de proiecte de construcţii importante în următorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice ridicate.

Prin aceasta, Consultantul si-a luat o marjă de siguranţă în estimarea costurilor specifice, în scopul de a evita depăşirile de buget în timpul implementarii.

Preţurile unitare au fost create bazându-se pe rezultatele proiectelor de infrastructură similare din România sau din altă ţară Est-Europeană. Preţul de bază corespunde anului 2008.

Sumarul capitolului Preţuri de Bază Unitare şi provenienţa preţurilor specifice este parte din Anexa D1.

Planul de investiţii pe termen lung descrie componentele proiectului ce urmează a fi implementate. Detalii despre componente sunt listate în Anexa C 3.

Impactul măsurilor pe termen lung propuse sunt analizate în capitolul 7.9.

Ca şi cele menţionate anterior, consolidarea instituţională compune procesul de regionalizare. Capitolul 7.11 prezintă recomandările Consultantului pentru procesul de stabilire a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorului Regional. Este important de menţionat din nou că aceste reglementări instituţionale sunt obligatorii pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare este condiţie de bază (în concordanţă cu POS Mediu), pentru o dezvoltare corectă a domeniului de apă şi canalizare..

## PLANIFICARE

Capitolul 7.3 şi anexele corespunzătoare includ măsurile de investiţie pe termen lung necesare în sectorul de apă şi canalizare în judeţul Mureş.

Măsurile de investiţie pe termen lung au fost dezvoltate după cum urmează:

Analizarea şi evaluarea situaţiei existente cum este descrisă în capitolul 2 şi în anexele corespunzătoare;

Proiecţiile viitoare ale necesarului de apă şi cantităţile viitoare de apă uzată cum sunt descries în capitolul 3;

Compararea rezultatelor analizelor şi evaluarea situaţiei existente cu Scopurile Naţionale şi Scopurile Judeţene este descriesă în capitolul 4;

În afară de alte probleme, o parte majoră a Analiza Opţiunilor a fost să se descopere cele mai apropiate aglomerări (sisteme) de apă şi canalizare. Planul de investiţii pe termen lung se bazează pe rezultatele acestei analize a opţiunilor care a fost elaborată atât pentru apă cât şi pentru canalizare. Pentru detalii vedeţi capitolul 5;

Strategia la nivel judeţean descrisă în capitolul 6 constituie “mapa drumului” pentru a obţine scopurile fixate. Obiectivul principal este reprezentat de acordul final cu scopurile fixate în mediul dat pe cea mai eficientă cale.

Până la implementarea programelor de investiţii pe termen lung a obiectivelor urmărite vor fi realizate:

Toate măsurile sunt fixate pentru a realiza o dezvoltare susţinută şi pentru a obţine costuri eficiente de funcţionare a tuturor facilităţilor ex: eficienţa ridicată a staţiilor de tratare şi de epurare prin îmbunătăţirea performanţelor în reţelele corespunzătoare fiecăreia;

Îmbunătăţirea semnificativă a protejării mediului;

Investiţiile vor aduce o contribuţie substanţială la programul naţional pentru dezvoltarea sectoarelor de apă şi canalizare în concordanţă cu directivele UE.

## MĂSURILE INVESTIŢIEI PE TERMEN LUNG

### Generalităţi

Planul de investiţii pe termen lung descrie componentele proiectului ce vor fi implementate. Detaliile despre componente sunt trecute în listă în Anexa D3.

Detalii privind lucrările specifice şi măsurile sunt ordonate în concordanţă cu următoarele subiecte:

Captarea apei;

Tratarea apei;

Distribuţia apei;

Colectarea apei uzate;

Tratarea apei uzate.

Indexul componentelor este numit în conformitate cu următoarea denumire:

XX-YY-WSx-nn

XX: 	judeţul (ex: MS pentru judeţul Mureş)

YY: 	oraş (ex: TM pentru Tg. Mures, inclusiv: Santana de Mures, Sangeorgiu de Mures, Sancraiu de Mures, Curteni, Chinari, Nazna, Budiu Mic, Livezeni)

WS/WW: 	Sector de Alimentare cu apă / Canalizare

x: 	(a pentru captare, b pentru tratare, c pentru distribuţie)

nn: 	numărul

Prezentarea se va face pe „clustere de aglomerări” (conform înţelesului termenului prezentat în cap. 3.2.1.5). Pentru localitatile judetului neincluse in cadrul „clusterelor de aglomerari” lucrarile specifice prevazute sunt arate in Anexa D5.

Aglomerarea  - TARGU MURES

Lucrari la captarea de apa (WSa)

| MR-TM-WSa-01 | Reabilitarea aducţiune Dn 700 | m | 1,025 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR-TM-WSa-02 | Reabilitarea aducţiune Dn 1000 | m | 1,187 |
| MR-TM-WSa-03 | Reabilitarea aducţiune 1400 | m | 1,027 |
| MR-TM-WSa-04 | Aducţiune nou Budiu Mic | m | 6,000 |
| MR-TM-WSa-05 | Reabilitarea aducţiune Tg. Mures-Sarmasu | m | 46.500 |
| MR-TM-WSa-06 | Reabilitarea PS (aducţiune Tg. Mures-Sarmasu) | no. | 3 |
| MR-TM-WSa-07 | Reabilitare rezervoare aductiune Tg. Mures - Sarmasu | m3 | 1.900 |

Lucrari la tratarea apei (WSb)

| MR-TM-WSb-01 | Rezervor nou 10000m3 | m3 | 10,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR-TM-WSb-02 | Sursa alternativă de energie | global | 1 |
| MR-TM-WSb-03 | Pre-tratarea nămolului | global | 1 |
| MS-TM-WSb-04 | Sistem SCADA, echipament şi instalare | global | 1 |
| MS-TM-WSb-05 | Sistem colectare data SCADA (echipament, montare şi instalare) | global | 1 |

Retea de distributie a apei (WSc)

| MR-TM-WSc-01 | Reabilitare distribuţie - DN 110 mm | m | 87.087 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR-TM-WSc-02 | Reabilitare distribuţie - DN 110 mm | m | 185 |
| MR-TM-WSc-03 | Reabilitare distribuţie - PEHD 140 mm | m | 2.748 |
| MR-TM-WSc-04 | Reabilitare distribuţie - PEHD 160mm | m | 32.909 |
| MR-TM-WSc-05 | Reabilitare distribuţie - PEHD 180 mm | m | 2.314 |
| MR-TM-WSc-06 | Reabilitare distribuţie - PEHD 200 mm | m | 36.265 |
| MR-TM-WSc-07 | Reabilitare distribuţie - PEHD 200 mm | m | 1.160 |
| MR-TM-WSc-08 | Reabilitare distribuţie - PEHD 250 mm | m | 185 |
| MR-TM-WSc-09 | Reabilitare distribuţie - PEHD 250 mm | m | 3.482 |
| MR-TM-WSc-10 | Reabilitare distribuţie - PEHD 315 mm | m | 54 |
| MR-TM-WSc-11 | Reabilitare distribuţie - PEHD 315 mm | m | 10.313 |
| MR-TM-WSc-12 | Reabilitare distribuţie - PEHD 350 mm | m | 11.454 |
| MR-TM-WSc-13 | Reabilitare distribuţie - PEHD 400 mm | m | 16.039 |
| MR-TM-WSc-14 | Reabilitare distribuţie - PEHD 500 mm | m | 6.728 |
| MR-TM-WSc-15 | Reabilitare distribuţie - PEHD 600 mm | m | 16.700 |
| MR-TM-WSc-16 | Reabilitare distribuţie - PEHD 700 mm | m | 1.025 |
| MR-TM-WSc-17 | Reabilitare distribuţie - PEHD 800 mm | m | 8.449 |
| MR-TM-WSc-18 | Reabilitare distribuţie - PEHD 1000 mm | m | 1.187 |
| MR-TM-WSc-19 | Reabilitare distribuţie - PEHD 1400 mm | m | 1.027 |
| MR-TM-WSc-20 | Distribuţie nouă - DN 110 mm | m | 11.000 |
| MR-TM-WSc-21 | Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 2.658 |
| MR-TM-WSc-22 | Distribuţie nouă - DN 160 mm | m | 250 |
| MR-TM-WSc-23 | Reabilitare racorduri DN 50mm | global | 6.969 |
| MR-TM-WSc-24 | Racordări noi DN 50mm | global | 464 |
| MR-TM-WSc-25 | Reabilitare SP Nord | global | 1 |
| MR-TM-WSc-26 | Reabilitare SP Verii | global | 1 |
| MR-TM-WSc-27 | Reabilitare SP Trebely | global | 1 |
| MR-TM-WSc-28 | SP noi (mari) | global | 3 |
| MR-TM-WSc-29 | SP noi (mici) | global | 2 |
| MR-TM-WSc-30 | Puncte noi măsură reţea | global | 13 |
| MR-TM-WSc-31 | Debitmetre noi | global | 16 |
| MR-TM-WSc-32 | Puncte noi clorare | global | 11 |
| MR-TM-WSc-33 | Rezervoare noi 2x5000m3 | m3 | 10.000 |
| MR-TM-WSc-34 | Rezervoare noi 2x2500m3 | m3 | 5.000 |
| MR-TM-WSc-35 | Rezervoare noi 3x1000m3 | m3 | 3.000 |
| MR-TM-WSc-36 | Rezervoare noi 200m3 | m3 | 200 |
| MR-TM-WSc-37 | Reabilitare rezervor 1000m3 | m3 | 10.000 |
| MR-TM-WSc-38 | Reabilitare rezervor 5000m3 | m3 | 5.000 |
| MR-TM-WSc-39 | Reabilitare rezervor 1000m3 | m3 | 1.000 |
| MR-TM-WSc-40 | Reabilitare hidrofor PS | global | 13 |
| MR-TM-WSc-41 | Sancraiu de Mures – Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 6.200 |
| MR-TM-WSc-42 | Sancraiu de Mures – Racordări noi DN 50mm | global | 31 |
| MR-TM-WSc-43 | Sancraiu de Mures – Rezervor nou | m3 | 500 |
| MR-TM-WSc-44 | Sangeorgiu de Mures – Reabilitare distribuţie - DN 140 mm | m | 12.000 |
| MR-TM-WSc-45 | Sangeorgiu de Mures – Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 23.000 |
| MR-TM-WSc-46 | Sangeorgiu de Mures – Racorduri noi DN 50mm | global | 60 |
| MR-TM-WSc-47 | Sangeorgiu de Mures – Rezervor nou | m3 | 700 |
| MR-TM-WSc-48 | Sangeorgiu de Mures – SP nouă | global | 1 |
| MR-TM-WSc-49 | Santana de Mures – Reabilitare distribuţie - DN 140 mm | m | 10.000 |
| MR-TM-WSc-50 | Santana de Mures – Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 6.500 |
| MR-TM-WSc-51 | Santana de Mures – Rezervor nou | m3 | 300 |
| MR-TM-WSc-52 | Nazna – Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 5.000 |
| MR-TM-WSc-53 | Nazna – Racorduri noi DN 50mm | global | 25 |
| MR-TM-WSc-54 | Nazna – Rezervor nou | m3 | 300 |
| MR-TM-WSc-55 | Nazna – SP nouă | global | 1 |
| MR-TM-WSc-56 | Curteni – Rezervor nou | m3 | 200 |
| MR-TM-WSc-57 | Chinari – Rezervor nou | m3 | 200 |
| MR-TM-WSc-58 | Budiu Mic – Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 2.700 |
| MR-TM-WSc-59 | Budiu Mic – Racorduri noi DN 50mm | global | 14 |
| MR-TM-WSc-60 | Budiu Mic – Rezervor nou | m3 | 200 |
| MR-TM-WSc-61 | Livezeni – Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 7.300 |
| MR-TM-WSc-62 | Sistem SCADA pe distribuţie | global | 1 |

Canalizare (WWa)

| MR-TM-WWa-01 | Reabilitarea canalizării menajere, DN 250 mm | m | 37.211 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR-TM-WWa-02 | Reabilitarea canalizării menajere, DN 300 mm | m | 30.947 |
| MR-TM-WWa-03 | Reabilitarea canalizării menajere, DN 350 mm | m | 56 |
| MR-TM-WWa-04 | Reabilitarea canalizării menajere, DN 400 mm | m | 7.675 |
| MR-TM-WWa-05 | Reabilitarea canalizării menajere, PVC DN 500 mm | m | 1.888 |
| MR-TM-WWa-06 | Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 250 mm | m | 32.202 |
| MR-TM-WWa-07 | Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 300 mm | m | 29.350 |
| MR-TM-WWa-08 | Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 350 mm | m | 142 |
| MR-TM-WWa-09 | Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 350 mm | m | 76 |
| MR-TM-WWa-10 | Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 400 mm | m | 10.593 |
| MR-TM-WWa-11 | Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 500 mm | m | 7.094 |
| MR-TM-WWa-12 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 250 mm | m | 18.546 |
| MR-TM-WWa-13 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 300 mm | m | 30.589 |
| MR-TM-WWa-14 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 350 mm | m | 91 |
| MR-TM-WWa-15 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 350 mm | m | 369 |
| MR-TM-WWa-16 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 400 mm | m | 169 |
| MR-TM-WWa-17 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 400 mm | m | 45.782 |
| MR-TM-WWa-18 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 450 mm | m | 30 |
| MR-TM-WWa-19 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 500 mm | m | 529 |
| MR-TM-WWa-20 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 500 mm | m | 15.037 |
| MR-TM-WWa-21 | Reabilitarea canalizării unitare, DN 600 mm | m | 28 |
| MR-TM-WWa-22 | Canalizare nouă, DN 250mm | m | 11.000 |
| MR-TM-WWa-23 | SP nouă | global | 1 |
| MR-TM-WWa-24 | Sancraiu de Mures - Canalizare nouă, DN 250mm | m | 5.000 |
| MR-TM-WWa-25 | Sangeorgiu de Mures – reabilitare canalizare, DN 250 mm | m | 12.000 |
| MR-TM-WWa-26 | Sangeorgiu de Mures - Canalizare nouă, DN 250mm | m | 6.500 |
| MR-TM-WWa-27 | Santana de Mures - reabilitare canalizare, DN 250 mm | m | 6.000 |
| MR-TM-WWa-28 | Santana de Mures - Canalizare nouă, DN 250mm | m | 6.000 |
| MR-TM-WWa-29 | Nazna - Canalizare nouă, DN 250mm | m | 7.000 |
| MR-TM-WWa-30 | Curteni - Canalizare nouă, DN 250mm | m | 3.000 |
| MR-TM-WWa-31 | Chinari Canalizare nouă, DN 250mm | m | 1.500 |
| MR-TM-WWa-32 | Budiu Mic - Canalizare nouă, DN 250mm | m | 9.000 |
| MR-TM-WWa-33 | Livezeni – Colector nou | m | 7.000 |
| MR-TM-WWa-34 | Livezeni - Canalizare nouă | m | 4.300 |
| MR-TM-WWa-35 | Livezeni –SP nouă | global | 1 |
| MR-TM-WWa-36 | Sistem SCADA pe canalizare | global | 1 |

Epurarea apelor uzate (WWb)

| MR-TM-WWb-01 | Reabilitarea SE – linia nămolului | global | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| MR-TM-WWb-02 | Pre-tratarea nămolului | global | 1 |
| MR-TM-WWb-03 | Conversia termică a nămolului | global | 1 |
| MR-TM-WWb-04 | Sistem SCADA | global | 1 |
| MR-TM-WWb-05 | Vidanje | nr. | 1 |

Ungheni

Lucrari la captarea de apa (WSa)

(Neaplicabil)

Lucrari la tratarea apei (WSb)

(Neaplicabil)

Retea de distributie a apei (WSc)

| MS-UG-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 110 - 160 mm | m | 30,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-UG-WSc-02 | Hidranţi | pcs | 152 |
| MS-UG-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | pcs | 1,722 |
| MS-UG-WSc-04 | Puncte noi de măsurare | global | 5 |
| MS-UG-WSc-05 | Debitmetre noi | global | 3 |
| MS-UG-WSc-06 | Puncte noi de clorare | global | 5 |
| MS-UG-WSc-07 | SP mari | global | 1 |
| MS-UG-WSc-08 | SP mici | global | 1 |
| MS-UG-WSc-09 | Rezervor nou | m3 | 5,000 |

Canalizare (WWa)

Lucrări în derulare finanţate prin HG 904/2007

Epurarea apelor uzate (WWb)

(Neaplicabil)

Aglomerarea  - Cristeşti

Lucrari la captarea de apa (WSa)

(Neaplicabil)

Lucrari la tratarea apei (WSb)

| MS-CS-WSb-01 | Rezervor nou | m3 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |

Retea de distributie a apei (WSc)

| MS-CS-WSc-01 | Reabilitare distribuţie DN 63-125 mm | m | 12,500 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-CS-WSc-02 | Distribuţie nouă DN 63-125 mm | m | 10,000 |
| MS-CS-WSc-03 | Hidranţi | global | 113 |
| MS-CS-WSc-04 | Racorduri noi Dn 50 mm | global | 200 |
| MS-CS-WSc-05 | Puncte noi de măsurare | global | 3 |
| MS-CS-WSc-06 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-CS-WSc-07 | Puncte noi de clorare | global | 2 |

Canalizare (WWa)

| MS-SP-WWa-01 | Reabilitare canalizare, DN 250 - 500 mm | m | 6,900 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-SP-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 4,500 |
| MS-SP-WWa-01 | SP nouă | global | 1 |

Epurarea apelor uzate (WWb)

(Neaplicabil)

Ernei

Lucrari la captarea de apa (WSa)

(Neaplicabil)

Lucrari la tratarea apei (WSb)

(Neaplicabil)

Retea de distributie a apei (WSc)

| MS-ER-WSc-01 | Retea distributie - PEHD 125 mm | m | 12,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-ER-WSc-02 | Hidranţi | Global | 60 |
| MS-ER-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 240 |
| MS-ER-WSc-04 | Puncte noi măsură | Global | 1 |
| MS-ER-WSc-05 | Debitmetre | Global | 1 |
| MS-ER-WSc-06 | Rezervor 300 m3 | m3 | 750 |
| MS-ER-WSc-07 | SP nouă | global | 1 |

Canalizare (WWa)

(Lucrări în derulare finanţate din diferite fonduri)

Epurarea apelor uzate (WWb)

(Lucrări în derulare finanţate din diferite fonduri)

Componente rurale ale clusterului

Comuna Moresti

| Lucrari la captarea de apa (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Neaplicabil) |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| (Neaplicabil) |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4400 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Bardesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune | m | 4,000 |
| Distribuţie | m | 2500 |
| Rezervor | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector | m | 1,500 |
| Canalizare | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Reghin

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MR-RG-WSa-01 | Reabilitarea aducţiune - DN 630 mm | m | 1,300 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MR-RG-WSb-01 | Reabilitări structurale şi mecanice | global | 1 |
| MR-RG-WSb-02 | Implemntare system SCADA | global | 1 |
| MR-RG-WSb-03 | Pre+tratare a nămolului | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MR-RG-WSc-01 | Reabilitare distribuţie - PEHD 110 mm | m | 33,723 |
| MR-RG-WSc-02 | Reabilitare distribuţie - PEHD 125 mm | m | 773 |
| MR-RG-WSc-03 | Reabilitare distribuţie - PEHD 160 mm | m | 6,239 |
| MR-RG-WSc-04 | Reabilitare distribuţie - PEHD 250 mm | m | 5,846 |
| MR-RG-WSc-05 | Reabilitare distribuţie - PEHD 315 mm | m | 3,019 |
| MR-RG-WSc-06 | Reabilitare distribuţie - PEHD 400 mm | m | 6,576 |
| MR-RG-WSc-07 | Reabilitare distribuţie - PEHD 500 mm | m | 5,110 |
| MR-RG-WSc-08 | Reabilitare distribuţie - PEHD 630 mm | m | 3,084 |
| MR-RG-WSc-09 | Reabilitare racorduri Dn 50 | global | 3,550 |
| MR-RG-WSc-010 | Distribuţie nouă Dn 110 mm | M | 40,435 |
| MR-RG-WSc-011 | Distribuţie nouă Dn 160 mm | M | 3,675 |
| MR-RG-WSc-012 | Racorduri noi Dn 50 mm | global | 1,500 |
| MR-RG-WSc-013 | Puncte de măsurare noi | global | 14 |
| MR-RG-WSc-014 | Debitmetre noi | global | 11 |
| MR-RG-WSc-015 | Puncte de clorare noi | global | 7 |
| MR-RG-WSc-016 | Reabilitare rezervoare 2x2500 m3 | global | 5,000 |
| MR-RG-WSc-017 | Reabilitarea rezervoare 2x5000 m3 | global | 10,000 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MR-RG-WWa-01 | Reabilitare canalizare, DN 150 mm | m | 150 |
| MR-RG-WWa-02 | Reabilitare canalizare, DN 200 mm | m | 1,352 |
| MR-RG-WWa-03 | Reabilitare canalizare, DN 250 mm | m | 3,081 |
| MR-RG-WWa-04 | Reabilitare canalizare, DN 300 mm | m | 1,620 |
| MR-RG-WWa-05 | Reabilitare colector, DN 500 mm | m | 797 |
| MR-RG-WWa-06 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 200 mm | m | 1.009 |
| MR-RG-WWa-07 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 200 mm | m | 1.288 |
| MR-RG-WWa-08 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm | m | 819 |
| MR-RG-WWa-09 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm | m | 651 |
| MR-RG-WWa-10 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm | m | 1.354 |
| MR-RG-WWa-11 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm | m | 2.625 |
| MR-RG-WWa-12 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm | m | 325 |
| MR-RG-WWa-13 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm | m | 218 |
| MR-RG-WWa-14 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm | m | 1.025 |
| MR-RG-WWa-15 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm | m | 1.664 |
| MR-RG-WWa-16 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 800 mm | m | 1.614 |
| MR-RG-WWa-17 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 800 mm | m | 1.866 |
| MR-RG-WWa-18 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 1200 mm | m | 342 |
| MR-RG-WWa-19 | Canalizare noua, DN 125 mm | m | 1.640 |
| MR-RG-WWa-20 | Canalizare noua, DN 250 mm | m | 35.450 |
| MR-RG-WWa-21 | Canalizare noua, DN 300 mm | m | 9.110 |
| MR-RG-WWa-22 | Sp noua (mare) | buc. | 5 |
| MR-RG-WWa-23 | Sp noua (mica) | buc. | 8 |
| MR-RG-WWa-24 | Reabilitare/inlocuire pompe(EPEG 100) | buc. | 3 |
| MR-RG-WWa-25 | Reabilitare/inlocuire pompe(Cerna 200) | buc. | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MR-RG-WWb-01 | Reabilitare şi extindere fază terţiară SE | PE | 38,846 |
| MR-RG-WWb-02 | Laborator | global | 1 |
| MR-RG-WWb-03 | Pre-tratare a nămolului | global | 1 |
| MR-RG-WWb-04 | Sistem SCADA | global | 1 |

Sighisoara

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-SG-WSb-01 | Reabilitarea structurală şi mecanică | global | 1 |
| MS-SG-WSb-02 | Sistem SCADA | global | 1 |
| MS-SG-WSb-03 | Pre-tratare nămolului | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-SG-WSc-01 | Reabilitare distributie PI , PEHD 630 mm,refularea de la STA la rezervoare oras | m | 6.247 |
| MS-SG-WSc-02 | Reabilitare distributie PI , PEHD 110 mm | m | 26.128 |
| MS-SG-WSc-03 | Reabilitare distributie PI , PEHD 110 mm | m | 5.344 |
| MS-SG-WSc-04 | Reabilitare distributie PJ , PEHD 160 mm | m | 11.311 |
| MS-SG-WSc-05 | Reabilitare distributie PJ , PEHD 200 mm | m | 9.140 |
| MS-SG-WSc-06 | Reabilitare distributie PJ , PEHD 250 mm | m | 3.146 |
| MS-SG-WSc-07 | Reabilitare distributie PJ , PEHD 250 mm | m | 10.001 |
| MS-SG-WSc-08 | Reabilitare distributie PJ , PEHD 315 mm | m | 3.931 |
| MS-SG-WSc-09 | Reabilitare distributie PJ , PEHD 400 mm | m | 931 |
| MS-SG-WSc-10 | Reabilitare distributie PJ , PEHD 630 mm | m | 10.620 |
| MS-SG-WSc-11 | Reabilitare distributie PJ , PEHD800 mm | m | 628 |
| MS-SG-WSc-12 | Reabilitare racorduri Dn 50mm | buc. | 3.830 |
| MS-SG-WSc-13 | Extindere reţea distribuţie Dn 110 mm | m | 63.155 |
| MS-SG-WSc-14 | Extindere reţea distribuţie Dn 160 mm | m | 3.730 |
| MS-SG-WSc-15 | Extindere reţea distribuţie Dn 250 mm | m | 7.250 |
| MS-SG-WSc-16 | Racorduri noi Dn 50mm | buc. | 2.000 |
| MS-SG-WSc-17 | SP noi(mari) | global | 3 |
| MS-SG-WSc-18 | SP noi (mici) | global | 3 |
| MS-SG-WSc-19 | Puncte noi de masura | buc. | 19 |
| MS-SG-WSc-20 | Rezervor nou 2x250 m3 | m3 | 500 |
| MS-SG-WSc-21 | Debitmetre noi | buc. | 16 |
| MS-SG-WSc-22 | Puncte clorare noi | buc. | 3 |
| MS-SG-WSc-23 | Reabilitare rezervor 2500 m3 | global | 2.500 |
| MS-SG-WSc-24 | Reabilitare rezervor 5000 m3 | global | 5.000 |
| MS-SG-WSc-25 | Reabilitare reyervoare 2x300 m3 | global | 600 |
| MS-SG-WSc-26 | Rezervor nou 500 m3 | m3 | 500 |
| MS-SG-WSc-27 | Sistem SCADA | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-SG-WWa-01 | Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 200 mm | m | 484 |
| MS-SG-WWa-02 | Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 200 mm | m | 244 |
| MS-SG-WWa-03 | Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 200 mm | m | 762 |
| MS-SG-WWa-04 | Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 200 mm | m | 1.835 |
| MS-SG-WWa-05 | Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 250 mm | m | 1.031 |
| MS-SG-WWa-06 | Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 250 mm | m | 3.365 |
| MS-SG-WWa-07 | Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 250 mm | m | 1.581 |
| MS-SG-WWa-08 | Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 250 mm | m | 1.839 |
| MS-SG-WWa-09 | Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 300 mm | m | 3.793 |
| MS-SG-WWa-10 | Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 300 mm | m | 5.894 |
| MS-SG-WWa-11 | Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 300 mm | m | 9.980 |
| MS-SG-WWa-12 | Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 300 mm | m | 4.320 |
| MS-SG-WWa-13 | Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 400 mm | m | 613 |
| MS-SG-WWa-14 | Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 400 mm | m | 2.266 |
| MS-SG-WWa-15 | Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 400 mm | m | 1.038 |
| MS-SG-WWa-16 | Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 400 mm | m | 1.917 |
| MS-SG-WWa-17 | Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 500 mm | m | 613 |
| MS-SG-WWa-18 | Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 500 mm | m | 336 |
| MS-SG-WWa-19 | Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 500 mm | m | 551 |
| MS-SG-WWa-20 | Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 600 mm | m | 1.858 |
| MS-SG-WWa-21 | Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 600 mm | m | 1.684 |
| MS-SG-WWa-22 | Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 600 mm | m | 966 |
| MS-SG-WWa-23 | Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 600 mm | m | 393 |
| MS-SG-WWa-24 | Reabilitare canalizare, cu tuburi beton DN 800 mm | m | 4.038 |
| MS-SG-WWa-25 | Reabilitare canalizare menajeră, cu tuburi beton DN 800 mm | m | 2.106 |
| MS-SG-WWa-26 | Reabilitare canalizare pluvială, cu tuburi beton DN 800 mm | m | 3.193 |
| MS-SG-WWa-27 | Reabilitare canalizare pluvială, cu tuburi beton DN 1000 mm | m | 481 |
| MS-SG-WWa-28 | Reabilitare canalizare pluvială, cu tuburi beton DN 1200 mm | m | 1.013 |
| MS-SG-WWa-29 | Reabilitare canalizare, cu tuburi beton DN 1200 mm | m | 6.685 |
| MS-SG-WWa-30 | Canalizare nouă, PVC Dn 125 mm | m | 160 |
| MS-SG-WWa-31 | Canalizare nouă, PVC Dn 160 mm | m | 1.600 |
| MS-SG-WWa-32 | Canalizare nouă, PVC Dn 250 mm | m |  |
| MS-SG-WWa-33 | Canalizare nouă, PVC Dn 300 mm | m | 10.000 |
| MS-SG-WWa-34 | Canalizare nouă, PVC Dn 400 mm | m | 1.155 |
| MS-SG-WWa-35 | SP noi (mare) | global | 5 |
| MS-SG-WWa-36 | SP noi (mica) | global | 7 |
| MS-SG-WWa-37 | Reabilitare/înlocuire pompe PS 2 | global | - |
| MS-SG-WWa-38 | Sistem SCADA | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-SG-WWb-01 | Vidanje | global | 1 |
| MS-SG-WWb-02 | Laborator | global | 1 |
| MS-SG-WWb-03 | SCADA sistem | global | 1 |
| MS-SG-WWb-04 | Pre-tratare nămolului | global | 1 |

Tarnaveni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MS-TV-WSa-01 | Reabilitare structurală | global | 1 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-TV-WSb-01 | Reabilitare structurală şi mecanică | global | 1 |
| MS-TV-WSb-02 | Sistem SCADA | global | 1 |
| MS-TV-WSb-03 | Pre-tratare nămolului | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-TV-WSc-01 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm | m | 15.245 |
| MS-TV-WSc-02 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm | m | 7.455 |
| MS-TV-WSc-03 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 125 mm | m | 425 |
| MS-TV-WSc-04 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm | m | 2.305 |
| MS-TV-WSc-05 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm | m | 2.910 |
| MS-TV-WSc-06 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm | m | 2.680 |
| MS-TV-WSc-07 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm | m | 1.680 |
| MS-TV-WSc-08 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm | m | 325 |
| MS-TV-WSc-09 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm | m | 925 |
| MS-TV-WSc-10 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 400 mm | m | 4.295 |
| MS-TV-WSc-11 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 400 mm | m | 2.980 |
| MS-TV-WSc-12 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 630 mm | m | 2.900 |
| MS-TV-WSc-13 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 630 mm | m | 1.325 |
| MS-TV-WSc-14 | Reabilitare racorduri, Dn 50 mm | buc. | 3.100 |
| MS-TV-WSc-15 | Reţea distribuţie nouă, Dn 110 mm | m | 45.545 |
| MS-TV-WSc-16 | Reţea distribuţie nouă, Dn 125 mm | m | 630 |
| MS-TV-WSc-17 | Reţea distribuţie nouă, Dn 160 mm | m | 12.800 |
| MS-TV-WSc-18 | Reţea distribuţie nouă, Dn 250 mm | m | 240 |
| MS-TV-WSc-19 | Racorduri noi Dn 50 mm | buc. | 2.000 |
| MS-TV-WSc-20 | Modernizare SP existente | global | 4 |
| MS-TV-WSc-21 | Puncte noi de masura | buc. | 13 |
| MS-TV-WSc-22 | Rezervor nou 3x250m3 | m3 | 750 |
| MS-TV-WSc-23 | Debitmetre noi | buc. | 10 |
| MS-TV-WSc-24 | Puncte clorare noi | buc. | 8 |
| MS-TV-WSc-25 | Reabilitare rezervoare 2x5000m3 | m3 | 10.000 |
| MS-TV-WSc-26 | Reabilitare of reservois 1000m3 | m3 | 1.000 |
| MS-TV-WSc-27 | Sistem SCADA | global | - |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-TV-WWa-01 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm | m | 520 |
| MS-TV-WWa-02 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm | m | 2.655 |
| MS-TV-WWa-03 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm | m | 5.655 |
| MS-TV-WWa-04 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm | m | 7.990 |
| MS-TV-WWa-05 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 300 mm | m | 600 |
| MS-TV-WWa-06 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 300 mm | m | 2.025 |
| MS-TV-WWa-07 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 400 mm | m | 612 |
| MS-TV-WWa-08 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm | m | 730 |
| MS-TV-WWa-09 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm | m | 3.980 |
| MS-TV-WWa-10 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm | m | 300 |
| MS-TV-WWa-11 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm | m | 670 |
| MS-TV-WWa-12 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm | m | 80 |
| MS-TV-WWa-13 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm | m | 100 |
| MS-TV-WWa-14 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 600 mm | m | 1.200 |
| MS-TV-WWa-15 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 1000 mm | m | 840 |
| MS-TV-WWa-16 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 200 mm | m | 1.545 |
| MS-TV-WWa-17 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 250 mm | m | 54.349 |
| MS-TV-WWa-18 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 300 mm | m | 11.220 |
| MS-TV-WWa-19 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 400 mm | m | 200 |
| MS-TV-WWa-20 | SP noi (mare) | global | 6 |
| MS-TV-WWa-21 | SP noi (mică) | global | 5 |
| MS-TV-WWa-22 | Reabilitare SP 1.Dec.1918 District | global | 1 |
| MS-TV-WWa-23 | Reabilitare SP Dr. Boila str. | global | 1 |
| MS-TV-WWa-24 | Reabilitare SP Aleea Garii | global | 1 |
| MS-TV-WWa-25 | Reabilitare SP 1 Iunie str. | global | 1 |
| MS-TV-WWa-26 | Reabilitare SP Armatei Districtt | global | 1 |
| MS-TV-WWa-27 | Sistem SCADA | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-TV-WWb-01 | Reabilitare şi modernizare SE Tarnaveni | PE | 35.750 |
| MS-TV-WWb-02 | Vidanje | global | 1 |
| MS-TV-WWb-03 | Laborator şi echipamente măsură | global | 1 |
| MS-TV-WWb-04 | Pre-tratare namol | global | 1 |
| MS-TV-WWb-05 | Sistem SCADA | global | 1 |

Ganesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Neaplicabil |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
|  | Neaplicabil |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-GA-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 2,000 |
| MS-GA-WSc-02 | Hidranţi | global | 10 |
| MS-GA-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | global | 40 |
| MS-GA-WSc-04 | Puncte de măsrare noi | global | 1 |
| MS-GA-WSc-05 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-GA-WSc-06 | Rezervor | m3 | 400 |
| MS-GA-WSc-07 | SP | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-GA-WWa-01 | Colector | m | 3,000 |
| MS-GA-WWa-02 | Canalizare, DN 250 - 400 mm | m | 6,500 |
| MS-GA-WWa-03 | S.P. | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
|  | Neaplicabil |

Adamus

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Neaplicabil |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
|  | Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
|  | Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-AD-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 7,300 |
| MS-AD-WWa-02 | Colector nou | m | 2,000 |
| MS-AD-WWa-03 | SP | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
|  | Neaplicabil |

Componente rurale ale clusterului

Comuna Botorca

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 6,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2200 |
| Rezervor | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| SP | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Bobohalma

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 9,000 |
| Distribuţie nouă | m | 7,500 |
| Rezervor | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 4,400 |
| SP | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Cornesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 6,300 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Craiesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou pipe | m | 2,000 |
| Reţea distribuţie nouăs | m | 5,400 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Ludus

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MS-LU-Wsa-01 | Aductiune | m | 30.000 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MR-LU-WSb-01 | Reabilitarea mecanică STA | global | 1 |
| MR-LU-WSb-02 | Sistem SCADA | global | 1 |
| MR-LU-WSb-03 | Pre-tratarea nămolului | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MR-LU-WSc-01 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm | m | 32.536 |
| MR-LU-WSc-02 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 125 mm | m | 430 |
| MR-LU-WSc-03 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm | m | 16.144 |
| MR-LU-WSc-04 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm | m | 1.230 |
| MR-LU-WSc-05 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 200 mm | m | 1.030 |
| MR-LU-WSc-06 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm | m | 500 |
| MR-LU-WSc-07 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm | m | 195 |
| MR-LU-WSc-08 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm | m | 2.500 |
| MR-LU-WSc-09 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 400 mm | m | 2.250 |
| MR-LU-WSc-10 | Reabilitare racorduri 50 mm | buc. | 2.972 |
| MR-LU-WSc-11 | Reţea distribuţie nouă, Dn 110 mm | m | 8.000 |
| MR-LU-WSc-12 | Reţea distribuţie nouă, Dn 160 mm | m | 3.725 |
| MR-LU-WSc-13 | Racorduri noi Dn 50 mm | buc. | 273 |
| MR-LU-WSc-14 | Reabilitare/modernizare SP | global | 2 |
| MR-LU-WSc-15 | Puncte noi de masura | buc. | 11 |
| MR-LU-WSc-16 | Rezervor nou 100m3 | m3 | 100 |
| MR-LU-WSc-17 | Rezervor nou 250m3 | m3 | 250 |
| MR-LU-WSc-18 | Debitmetre noi | buc. | 8 |
| MR-LU-WSc-19 | Puncte clorare noi | buc. | 2 |
| MR-LU-WSc-20 | Reabilitare rezervor 2500m3 | m3 | 2.500 |
| MR-LU-WSc-21 | Reabilitare rezervor 300m3 | m3 | 300 |
| MR-LU-WSc-22 | Rezervoare noi 2x3000m3 | m3 | 6.000 |
| MR-LU-WSc-23 | Sistem SCADA | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-LU-WWa-01 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm | m | 1.330 |
| MS-LU-WWa-02 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm | m | 245 |
| MS-LU-WWa-03 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm | m | 1.585 |
| MS-LU-WWa-04 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm | m | 2.010 |
| MS-LU-WWa-05 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 300 mm | m | 2.065 |
| MS-LU-WWa-06 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 400 mm | m | 705 |
| MS-LU-WWa-07 | Reabilitare canalizare menajeră, DN 500 mm | m | 630 |
| MS-LU-WWa-08 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm | m | 1.905 |
| MS-LU-WWa-09 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm | m | 190 |
| MS-LU-WWa-10 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm | m | 310 |
| MS-LU-WWa-11 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm | m | 120 |
| MS-LU-WWa-12 | Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm | m | 150 |
| MS-LU-WWa-13 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 125 mm | m | 2.010 |
| MS-LU-WWa-14 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 250 mm | m | 41.695 |
| MS-LU-WWa-15 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 300 mm | m | 4.415 |
| MS-LU-WWa-16 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 400 mm | m | 1.050 |
| MS-LU-WWa-17 | Canalizare nouă şi racorduri, DN 500 mm | m | 1.750 |
| MS-LU-WWa-18 | SP noi (mare) | global | 2 |
| MS-LU-WWa-19 | SP noi (mică) | global | 4 |
| MS-LU-WWa-20 | Rehabilitation/Înlocuire pompe (EPEG 80) | buc. | 2 |
| MS-LU-WWa-21 | Sistem SCADA | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-LU-WWb-01 | Staţie epurare nouă Ludus | PE | 25.811 |
| MS-LU-WWb-02 | Vidanje | global | 1 |
| MS-LU-WWb-03 | Pre-tratare namol | global | 1 |
| MS-LU-WWb-04 | Laborator şi echipamente măsură | global | 1 |
| MS-LU-WWb-05 | Sistem SCADA | global | 1 |

Componente rurale ale clusterului

Comuna Bogata

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 5,800 |
| SP nouă |  | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Sovata

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-SV-WSb-01 | Laborator | global | 1 |
| MS-SV-WSb-02 | Sistem SCADA | global | 1 |
| MS-SV-WSb-03 | Pre-tratarea nămolului | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-SV-WSc-01 | Reabilitare distribuţie, PEHD 110 mm | m | 15,000 |
| MS-SV-WSc-02 | Reabilitare distribuţie, PEHD 160 mm | m | 4,200 |
| MS-SV-WSc-03 | Reabilitare distribuţie, PEHD 200 mm | m | 12,200 |
| MS-SV-WSc-04 | Reabilitare distribuţie, PEHD 250 mm | m | 2,800 |
| MS-SV-WSc-05 | Reabilitare distribuţie, PEHD 315 mm | m | 2,400 |
| MS-SV-WSc-06 | Distribuţie nouă - DN 110 mm | m | 8,000 |
| MS-SV-WSc-07 | Distribuţie nouă - DN 140 mm | m | 2,000 |
| MS-SV-WSc-08 | Distribuţie nouă - DN 160 mm | m | 1,000 |
| MS-SV-WSc-09 | Reabilitare racorduri DN 50mm | Global | 300 |
| MS-SV-WSc-10 | Racorduri noi DN 50mm | Global | 100 |
| MS-SV-WSc-11 | Reabilitare SP | global | 1 |
| MS-SV-WSc-12 | SP nouă (mare) | global | 1 |
| MS-SV-WSc-13 | SP nouă (mică) | global | 1 |
| MS-SV-WSc-14 | Puncte de măsurare nouă | Global | 13 |
| MS-SV-WSc-15 | Debitmetre noi | Global | 10 |
| MS-SV-WSc-16 | Puncte clorare noi | global | 5 |
| MS-SV-WSc-17 | Rezervor nou 300m3 | m3 | 300 |
| MS-SV-WSc-18 | Reabilitare rezervor 1000m3 | m3 | 500 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-SV-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 200 mm | m | 7,500 |
| MS-SV-WWa-02 | Canalizare nouă, DN 400 mm | m | 5,300 |
| MS-SV-WWa-03 | SP nouă (mare) | global | 1 |
| MS-SV-WWa-04 | SP nouă (mică) | global | 2 |
| MS-SV-WWa-05 | Reabilitare pompe | global | 2 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-SV-WWb-01 | Vidanjă nouă | global | 1 |
| MS-SV-WWb-02 | Pre-tratare nămolului | global | 1 |
| MS-SV-WWb-03 | Laborator | global | 1 |
| MS-SV-WWb-04 | Sistem SCADA | global | 1 |

Comuna Iliesi

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,500 |
| Distribuţie nouă | m | 2,700 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 5,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Sacadat

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 7,000 |
| Distribuţie nouă | m | 6,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 7,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,600 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Capeti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare nouă | m | 1,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Iernut

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-IR-WSb-01 | Reabilitare structurală şi mecanică a STA | global | 1 |
| MS-IR-WSb-02 | Sistem SCADA | global | 1 |
| MS-IR-WSb-03 | Pre-tratre nămolului | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-IR-WSc-01 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm | m | 3.518 |
| MS-IR-WSc-02 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm | m | 335 |
| MS-IR-WSc-03 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm | m | 2.236 |
| MS-IR-WSc-04 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm | m | 127 |
| MS-IR-WSc-05 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 200 mm | m | 1.500 |
| MS-IR-WSc-06 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm | m | 1.875 |
| MS-IR-WSc-07 | Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm | m | 829 |
| MS-IR-WSc-08 | Reabilitare of existing connections Dn 50 mm | buc. | 360 |
| MS-IR-WSc-09 | Reţea distribuţie nouăs, Dn 110 mm | m | 51.270 |
| MS-IR-WSc-10 | Reţea distribuţie nouăs, Dn 160 mm | m | 4.530 |
| MS-IR-WSc-11 | Racorduri noi Dn 50 mm | buc. | 700 |
| MS-IR-WSc-12 | SP noi (Salcud & Deag) | global | 2 |
| MS-IR-WSc-13 | Puncte noi de masura | buc. | 11 |
| MS-IR-WSc-14 | Rezervor nou 250 m3 | m3 | 250 |
| MS-IR-WSc-15 | Debitmetre noi | buc. | 10 |
| MS-IR-WSc-16 | Puncte clorare noi | buc. | 5 |
| MS-IR-WSc-17 | Reabilitare rezervoare 2x150 m3 | global | 300 |
| MS-IR-WSc-18 | Rezervor nou 5000 m3 | m3 | 5.000 |
| MS-IR-WSc-19 | Sistem SCADA | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |  |
| MS-IR-WWa-01 | Reabilitare canalizare unitară , DN 300 mm | m | 264 |
| MS-IR-WWa-02 | Reabilitare canalizare menajeră şi racorduri, DN 300 mm | m | 915 |
| MS-IR-WWa-03 | Reabilitare canalizare unitară , DN 500 mm | m | 106 |
| MS-IR-WWa-04 | Reabilitare canalizare menajeră şi racorduri, DN 500 mm | m | 240 |
| MS-IR-WWa-05 | Reabilitare canalizare unitară , DN 800 mm | m | 270 |
| MS-IR-WWa-06 | Canalizare nouă, Dn 110 mm | m | 870 |
| MS-IR-WWa-07 | Canalizare nouă, Dn 125 mm | m | 2.870 |
| MS-IR-WWa-08 | Canalizare nouă, Dn 160 mm | m | 2.500 |
| MS-IR-WWa-09 | Canalizare nouă, Dn 250 mm | m | 28.939 |
| MS-IR-WWa-10 | Canalizare nouă, Dn 300 mm | m | 13.225 |
| MS-IR-WWa-11 | Canalizare nouă, Dn 400 mm | m | 300 |
| MS-IR-WWa-12 | Canalizare nouă, Dn 500 mm | m | 1.110 |
| MS-IR-WWa-13 | SP noi (mare) | buc. | 3 |
| MS-IR-WWa-14 | SP noi (mică) | buc. | 8 |
| MS-IR-WWa-15 | SP noi | buc. | 2 |
| MS-IR-WWa-16 | Reabilitare rezervor 14 m3 | global | 14 |
| MS-IR-WWa-17 | Înlocuire pompe L. Rebreanu Str. | buc. | 2 |
| MS-IR-WWa-18 | Înlocuire pompe G. Cosbuc Str. | buc. | 2 |
| MS-IR-WWa-19 | Sistem SCADA | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-IR-WWb-01 | Reabilitare şi extindere SE Iernut | PE | 9,618 |
| MS-IR-WWb-02 | Vidanjă nouă | global | 1 |
| MS-IR-WWb-03 | Pre-tratare nămolului | global | 1 |
| MS-IR-WWb-04 | Laborator | global | 1 |
| MS-IR-WWb-05 | Sistem SCADA | global | 1 |

Comuna Lechinta

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4,900 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Sfantu Gheorghe

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 2,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Cipau

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 6,900 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Band

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-BD-WSb-01 | Aducţiune nouă | m | 10.000 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-BD-WSc-01 | Rezervor nou | m3 | 400 |
| MS-BD-WSc-02 | SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
|  | Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
|  | Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |

Tiptelnic

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 5,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Valea Rece

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 8,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,800 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Marasesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,900 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Panet

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-PN-WSb-01 | Aducţiune nouă | m | 5,000 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-PN-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 11,500 |
| MS-PN-WSc-02 | Hidranţi | global | 58 |
| MS-PN-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | global | 231 |
| MS-PN-WSc-04 | Puncte de măsură noi | global | 2 |
| MS-PN-WSc-05 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-PN-WSc-06 | Rezervor nou 300 m3 | m3 | 300 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-PN-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 6,000 |
| MS-PN-WWa-02 | Colector nou | m | 2,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-PN-WWb-01 | SE nouă | global | 1 |

Comuna Hartau

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,800 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nouă | m | 3,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Cuiesd

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4,700 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nouă | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Berghia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 7,400 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nouă | m | 3,500 |
| Canalizare nouă | m | 4,300 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Sangeorgiu de Padure si Viforoasa

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
|  | Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Pentru Sangerogiu de Padure este proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| MS-SP-WSc-01 | Viforoasa-Retea distributie noua DN 63-125 mm | m | 5.300 |
| MS-SP-WSc-02 | Viforoasa-Racorduri noi Dn 50 mm | buc. | 106 |
| MS-SP-WSc-03 | Viforoasa-Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |  |
| Pentru Sangerogiu de Padure este proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |
| MS-SP-WWa-01 | Viforoasa-Canalizare nouă şi racorduri, DN 250 - 400 mm | m | 3.100 |
| MS-SP-WWa-02 | Viforoasa- Colector nou DN 400 mm | m | 2.500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri |  |  |

Miercurea Nirajului

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MS-MN-WSa-01 | Captare de suprafaţă | global | 1 |
| MS-MN-WSa-02 | Desnisipator şi SP apă brută | global | 1 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-MN-WSb-01 | STA nouă | global | 1 |
| MS-MN-WSb-02 | Pre-tratarea nămolurilor | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-MN-WSc-01 | Distribuţie nouă, Dn 110 mm | m | 38,900 |
| MS-MN-WSc-02 | Distribuţie nouă, Dn 125 mm | m | 2,000 |
| MS-MN-WSc-03 | Distribuţie nouă, Dn 140 mm | m | 2,000 |
| MS-MN-WSc-04 | Distribuţie nouă, Dn 160 mm | m | 4,100 |
| MS-MN-WSc-05 | Distribuţie nouă, Dn 200 mm | m | 5,800 |
| MS-MN-WSc-06 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 70 |
| MS-MN-WSc-07 | Rezervor nou | m3 | 500 |
| MS-MN-WSc-08 | Puncte de măsură noi | Global | 5 |
| MS-MN-WSc-09 | Debitmetre noi | Global | 3 |
| MS-MN-WSc-10 | Puncte de clorare noi | global | 5 |
| Canalizare (WWa) |  |  |  |
| MS-MN-WWa-01 | Reabilitare canalizare Dn 300 mm | m | 300 |
| MS-MN-WWa-02 | Reabilitare canalizare Dn 500 mm | m | 200 |
| MS-MN-WWa-03 | Canalizare nouă Dn 200 mm | m | 15,000 |
| MS-MN-WWa-04 | Canalizare nouă Dn 350 mm | m | 8,000 |
| MS-MN-WWa-05 | Canalizare nouă Dn 500 mm | m | 15,000 |
| MS-MN-WWa-06 | SP nouă | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-MN-WWb-01 | SE nouă | global | 1 |
| MS-MN-WWb-02 | Pre-tratarea nămolurilor | global | 1 |

Comuna Dumitresti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune | m | 3,000 |
| Distribuţie | m | 2,000 |
| Rezervor | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector | m | 3,000 |
| Canalizare | m | 3,000 |
| SP | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Laureni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune | m | 1,500 |
| Distribuţie | m | 1,800 |
| Rezervor | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector | m | 3,000 |
| Canalizare | m | 1,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Tampa

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune | m | 1,000 |
| Distribuţie | m | 2,900 |
| Rezervor | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector | m | 1,000 |
| Canalizare | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Sardu Nirajului

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune | m | 1,000 |
| Distribuţie | m | 2,900 |
| Rezervor | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector | m | 1,500 |
| Canalizare | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Ibanesti - Hodac

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MS-IH-WSa-01 | Aducţiune nouă (Ibanesti) | m | 6,000 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-IH-WSb-01 | Staţie clor | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-IH-WSc-01 | Extindere distribuţie - PEHD 125 mm | m | 2,000 |
| MS-IH-WSc-02 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 40 |
| MS-IH-WSc-03 | Puncte de măsurare noi | Global | 1 |
| MS-IH-WSc-04 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-IH-WSc-05 | Rezervor nou | m3 | 300 |
|  | Hodac – Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-IH-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 13,200 |
| MS-IH-WWa-02 | Colector nou | m | 4,000 |
| MS-IH-WWa-03 | SP nouă Hodac | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-IH-WWb-01 | SE nouă Ibanesti | global | 1 |

Aluniş

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-AL-WSc-01 | Extindere distribuţie - PEHD 125 mm | m | 1,000 |
| MS-AL-WSc-02 | Racorduri noi Dn 50 mm | global | 20 |
| MS-AL-WSc-03 | Puncte de măsurare noi | global | 1 |
| MS-AL-WSc-04 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-AL-WSc-05 | Rezervor nou 300 m3 | m3 | 300 |
| MS-AL-WSc-06 | SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-AL-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 5,100 |
| MS-AL-WWa-02 | Colector nou | m | 4,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |

Comuna Fitcau

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Lunca Muresului

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Craciunesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-CR-WSb-01 | Aducţiune nouă Dn100 (dinspre Gh. Doja) | m | 5,500 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-CR-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 12,300 |
| MS-CR-WSc-02 | Hidranţi | Global | 62 |
| MS-CR-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 246 |
| MS-CR-WSc-04 | Puncte de măsurare noi | global | 1 |
| MS-CR-WSc-05 | SP nouă | global | 1 |
| MS-CR-WSc-06 | Rezervor nou | m3 | 400 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-CR-WWa-01 | Canalizare, DN 250 - 400 mm | m | 6,100 |
| MS-CR-WWa-02 | Colector nou | m | 2,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-CR-WWb-01 | SE nouă | global | 1 |

Comuna Stejeris

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 1,500 |
| Distribuţie nouă | m | 2,100 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 1,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comunele Canta şi Trimioara

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 1,500 |
| Distribuţie nouă | m | 3,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Cornesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 5,500 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Eremitu şi Matrici

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MS-EM-WSa-01 | Aducţiune nouă la Matrici | m | 2,500 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-EM-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 15,500 |
| MS-EM-WSc-01 | Hidranţi | global | 78 |
| MS-EM-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | global | 310 |
| MS-EM-WSc-04 | Puncte de măsură noi | global | 3 |
| MS-EM-WSc-05 | Debitmetre | global | 1 |
| MS-EM-WSc-06 | Rezervor 500 m3 | m3 | 500 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-EM-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 10,000 |
| MS-EM-WWa-01 | Colector nou | m | 6,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |

Comuna Calugareni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 3,700 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 2,500 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Damieni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,600 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Glodeni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diverse |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diverse |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-GL-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 6,300 |
| MS-GL-WWa-02 | Colector nou | m | 2,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-GL-WWb-01 | SE nouă | global | 1 |

Comuna Paigeni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,700 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 5,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Pacureni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,600 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 2,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Zau de Campie

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-ZC-WSc-01 | Aducţiune nouă | m | 5,500 |
| MS-ZC-WSc-02 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 13,000 |
| MS-ZC-WSc-03 | Hidranţi | Global | 65 |
| MS-ZC-WSc-04 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 260 |
| MS-ZC-WSc-05 | Puncte de măsură noi | Global | 2 |
| MS-ZC-WSc-06 | Debitmetre noi | Global | 1 |
| MS-ZC-WSc-07 | Rezervor nou | m3 | 400 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-ZC-WWa-01 | Colector | m | 2,500 |
| MS-ZC-WWa-02 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 6,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-ZC-WWb-01 | SE nouă | global | 1 |

Comuna Botei

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Gaura Sangerului

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Taureni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 5,400 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | Global | 1 |
| Staţie clor | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,200 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| SP nouă | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Fanate

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Moara de Jos

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Localităţi Valea Larga, Gradini şi Valea Padurii

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,500 |
| Distribuţie nouă | m | 11,500 |
| Rezervor nou | m3 | 400 |
| SP nouă | Global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,700 |
| Colector nou | m | 5,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Localităţile Valea Surii şi Poduri

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 2,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna V. Fratiei

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Valea Glodului

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,100 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,500 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Valea Uriesului

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,900 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Petelea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-PL-WSb-01 | Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-PL-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 12,300 |
| MS-PL-WSc-02 | Hidranţi | Global | 62 |
| MS-PL-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 246 |
| MS-PL-WSc-04 | Puncte de măsură noi | Global | 1 |
| MS-PL-WSc-05 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-PL-WSb-06 | Rezervor nou | m3 | 400 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-PL-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 9,400 |
| MS-PL-WWa-02 | Colector nou | m | 4,400 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-PL-WWb-01 | SE nouă | global | 1 |

Gheorghe Doja (Trimia, Satu Nou, Ilieni)

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-GD-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 15,000 |
| MS-GD-WSc-02 | Hdranţi | Global | 75 |
| MS-GD-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 300 |
| MS-GD-WSc-04 | Puncte de măsură noi | Global | 1 |
| MS-GD-WSc-05 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-GD-WSc-06 | Rezervor nou 300 m3 | m3 | 800 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| MS-GD-WWa-01 | Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm | m | 7,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| MS-GD-WWb-01 | SE nouă | global | 1 |

Comuna Leordeni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 2,000 |
| SP nouă | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Vanatori

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 6,300 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Soard

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nouă | m | 3,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Mureni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nouă | m | 6,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Feleag

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nouă | m | 2,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Saschiz

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Cloarstef

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |

Comuna Mihai Viteazu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 7,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |

Comuna Nadeş

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 7,400 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| SP nouă | Global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 4,500 |
| Colector nou | m | 5,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Tigmandru

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,000 |
| Distribuţie nouă | m | 5,600 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,300 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Magherus

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 4,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Pipea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Balauseri

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 7,400 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 4,300 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Agristeu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4,700 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Chendu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,500 |
| Distribuţie nouă | m | 9,100 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,300 |
| Colector nou | m | 4,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Dumitreni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 3,300 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Filitelnic

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 1,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,600 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 1,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Senereus

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 8,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4,400 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 8,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Suplac

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 11,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 4,000 |
| Colector nou | m | 5,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Idrifaia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Laslau Mare

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,600 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Laslau Mic

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,600 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Bahnea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 11,700 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 6,800 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Bernadea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Lepindea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 6,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 6,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Daia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,400 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Idiciu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Mica

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 3,500 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Abus

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 2,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Deaj

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 9,000 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| SP nouă | global | 1 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,200 |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Ceaus

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 5,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,100 |
| Colector nou | m | 4,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Haranglab

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 6,000 |
| Distribuţie nouă | m | 5,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,100 |
| Colector nou | m | 6,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Paucisoara

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,400 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Ogra

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 1,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Giulus

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,400 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 5,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Dileu Vechi

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,400 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Vaideiu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Vargata

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,800 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Valea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 3,900 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Mitresti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 1,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nouă | m | 1,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Grausorul

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nouă | m | 3,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Vadu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 5,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,800 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Sewer (WWa) |  |  |
| Colector nouă | m | 5,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Ibanesti Padure

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 2,600 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Tisieu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 1,700 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Blidireasa

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 1,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Bradutelu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 5,500 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,200 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Parau Mare

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Dulcea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 2,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Tireu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4,400 |
| Rezervoar nouă | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Dubistea de Padure

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Uricea

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 4,400 |
| Rezervoar nouă | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Toaca

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 5,900 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Bicasu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Dubistea de Padure

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 3,000 |
| Distribuţie nouă | m | 11,600 |
| Rezervoar nouă | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 6,700 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Fundoaia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Rastolita

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite | m | 2,000 |
|  | m | 4,700 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Iod

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Borzia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Galaoaia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Andreneasca

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Suseni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 2,300 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,400 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Luieriu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| SP nouă | global | 1 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 5,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Batos

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,000 |
| Canalizare nouă | m | 4,700 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Goreni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Dedrad

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite | m | 2,300 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,300 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Breaza

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 4,200 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comune Filpisu Mare

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Filpisu Mic

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Ceausu de Campie

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 5,100 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comune Voiniceni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,300 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comune Porumbeni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Herghelia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Campenita

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 1,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Sincai

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,800 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Lechincioara

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Sabed

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Bozed

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Culpiu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Sanpetru de Campie

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,800 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Sangeorgiu de Campie

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,000 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Dambu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 3,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Satu Nou

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Barlibas

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Tusinu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |  |  |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Apold

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reabilitarea foraje | global | 2 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Staţia de clor | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Distribuţie nouă | m | 5,200 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 6,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| SP nouă | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Comuna Saes

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 6,500 |
| Distribuţie nouă | m | 7,200 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 4,200 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Vulcan

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 2,000 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 2,000 |
| Canalizare | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Daia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 7,500 |
| Distribuţie nouă | m | 2,300 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 7,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Bagaciu

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 4,700 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Deleni

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 5,000 |
| Canalizare nouă | m | 4,400 |
| SP nouă | global | 1 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Localitatile Saulia şi Macicasesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,000 |
| Distribuţie nouă | m | 9,900 |
| Rezervor nou | m3 | 300 |
| SP nouă | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Canalizare nouă | m | 5,800 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| SE nouă | global | 1 |

Comuna Padure

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Comuna Leorinta Saulia

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| Aducţiune nouă | m | 4,500 |
| Distribuţie nouă | m | 1,000 |
| Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Colector nou | m | 4,500 |
| Canalizare nouă | m | 3,000 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |  |  |

Aglomerarea - Sarmasu şi Sarmasel

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-SR-WSc-01 | Reabilitare distribuţie - PEHD 110 mm | m | 20,000 |
| MS-SR-WSc-02 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 10,000 |
| MS-SR-WSc-03 | Hidranţi | Global | 137 |
| MS-SR-WSc-04 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 1,352 |
| MS-SR-WSc-05 | Puncte de măsurare noi | Global | 3 |
| MS-SR-WSc-06 | Debitmetre noi | Global | 2 |
| MS-SR-WSc-07 | Puncte clorare noi | Global | 2 |
| MS-SR-WSc-08 | Reabilitare rezervor | m3 | 1,000 |
| MS-SR-WSc-09 | Rezervor nou | m3 | 1,000 |
| MS-SR-WSc-10 | Sarmasel – Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 5,000 |
| MS-SR-WSc-11 | Sarmasel – racorduri noi Dn 50 mm | Global | 100 |
| MS-SR-WSc-12 | Sarmasel - Hidranţi | global | 25 |
| MS-SR-WSc-13 | Sarmasel – Rezervor nou | m3 | 200 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |

Aglomerarea - Albesti

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-AB-WSc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 9,500 |
| MS-AB-WSc-02 | Hidranţi | Global | 48 |
| MS-AB-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 190 |
| MS-AB-WSc-04 | Puncte de măsurare noi | Global | 1 |
| MS-AB-WSc-05 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-AB-WSc-06 | SP noi | global | 1 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Neaplicabil |

Aglomerarea - Daneş

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Neaplicabil |  |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Neaplicabil |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-DN-WWc-01 | Distribuţie nouă - PEHD 125 mm | m | 8,700 |
| MS-DN-WWc-02 | Hidranţi | Global | 44 |
| MS-DN-WWc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | Global | 174 |
| MS-DN-WWc-04 | Puncte de măsurare noi | Global | 1 |
| MS-DN-WWc-05 | Debitmetre noi | global | 1 |
| MS-DN-WWc-06 | Rezervor noi | m3 | 300 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |

Aglomerarea – Fântânele

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| MS-FN-Wsa-01 | Reabilitare captare STA | global | 1 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| MS-FN-WSb-01 | Reabilitare si imbunatatire STA | global | 1 |
| MS-FN-WSb-02 | Reabilitare rezervor | m3 | 500 |
| MS-FN-WSb-03 | Rezervor nou | m3 | 400 |
| MS-FN-WSb-04 | Pre-tratare namol | global | 1 |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| MS-FN-WSc-01 | Retea distributie noua DN 63-125 mm | m | 2.000 |
| MS-FN-WSc-02 | Hidranti supraterani | buc. | 10 |
| MS-FN-WSc-03 | Racorduri noi Dn 50 mm | buc. | 40 |
| MS-FN-WSc-04 | Puncte noi de masura | buc. | 3 |
| MS-FN-WSc-05 | Debitmetre noi | buc. | 1 |
| MS-FN-WSc-06 | Puncte clorinare noi | buc. | 2 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |
| Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite |

Aglomerarea – Cristuru Secuiesc (jud. Harghita)

| Lucrări la captarea de apă (WSa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| HR-CS-Wsa-01 | Reabilitare captare | buc. | 1 |
| HR-CS-Wsa-02 | Reabilitare STA, inclusiv rezervor 2500 m3, SP si Laborator | global | 1 |
| HR-CS-Wsa-03 | Reabilitare aductiune existenta si amenajare captare | m | 220 |
| HR-CS-Wsa-04 | Aductiune noua | m | 1.500 |
| Lucrari la tratarea apei (WSb) |  |  |
| Retea de distributie a apei (WSc) |  |  |
| HR-CS-WSc-01 | Reabilitare distribution network - PEHD 125 mm | m | 16.750 |
| Canalizare (WWa) |  |  |
| HR-CS-WWa-01 | Reabilitare a colectorului principal | m | 2.970 |
| HR-CS-WWa-02 | Reabilitare 1 PS şi 3 SP noi | global | 4 |
| HR-CS-WWa-03 | Reabilitare şi extindere a canalizării | m | 14.550 |
| Epurarea apelor uzate (WWb) |  |  |

Restul de localităţi ale judeţului (nespecificate în „clusterele de aglomerări”) sunt parte a sub-capitolului „Rural Area” si sunt detaliate în Anexa D5

## PARAMETRII DE PROIECTARE DE BAZĂ ŞI PREDIMENSIONARE

Parametrii de dimensionare de bază sunt descrişi în capitolul 3 şi în anexele corespunzătoare. Acolo, sunt disponibile următoarele informaţii:

Necesarul de apă atât apă potabilă cât şi industrială;

Evolutia valorilor apei nefacturate

Cantităţile de apă uzată atât menajeră şi industrială;

Încărcările din apa uzată atât menajeră cât şi industrială

Debitul maxim orar de apă uzată.

Proiectul de infrastructură cuprins în studiul de fezabilitate trebuie să considere creşterea cantităţilor de apă potabilă şi apă menajeră până la data limită impusă de standardele europene.

Reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea reţelelor de distribuţie;

Reducerea infiltraţiilor prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată.

Această ordine este necesară pentru a evita supraîncărcarea.

## COSTURI UNITARE

### Generalităţi

Pentru a estima costurile de investiţii şi costurile de operare, a fost creat costul de bază unitar. Obiectivul costului de bază unitar este acela de a obţine costul estimativ pentru alocarea bugetului pentru diferite măsuri.

Proiectele de infrastructură, cum ar fi proiectele de canalizare şi staţii de epurare, de obicei au un risc ridicat de a depăşi bugetul definit iniţial:

Schimbări ale condiţiilor terenului;

Reabilitări ale condiţiilor de funcţionare;

Reabilitări ale betoanelor din structurile existente;

Întârzieri ce nu depind de Antreprenor;

Probleme de forţă majoră, etc.

Chiar şi abateri mici pot cauza depăşiri ale bugetului alocat.

În plus, în concordanţă cu Obligaţiile Naţionale (POS, Tratatul de Aderare) vor fi o serie de proiecte de construcţii importante în următorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice ridicate.

Prin aceasta, Consultantul si-a luat o marjă de siguranţă în estimarea costurilor specifice, în scopul de a evita depăşirile de buget în timpul implementarii. Costurile estimate vor fi revizuite în cadrul studiul de fezabilitate.

Preţurile unitare au fost create bazându-se pe rezultatele proiectelor de infrastructură similare din România sau din altă ţară Est-Europeană. Preţul de bază corespunde anului 2008.

Sumarul capitolului Preţuri de Bază Unitare şi provenienţa preţurilor specifice fac parte din Anexa D1.

### Costurile de investiţii

Costul de bază unitar, pentru Costurile de investiţii, este inclus în Anexa D1.

Diferite cazuri, de la sisteme mici la sisteme mari, au fost evaluate în ordine pentru a da o vedere largă a proiectelor posibile.

Accente speciale s-au pus pe creearea unei baze complete pentru costurile estimative ale staţiilor de epurare, care să acopere în mare parte bugetul total pentru măsurile cerute să se conformeze cu legislaţia pentru apă potabilă şi apă uzată.

Un exemplu este prezentat în figura de mai jos, pentru detalii vă rugăm a se vedea anexele menţionate.

Grafic No. 7-1 - Exemplu pentru eveluarea costurilor specifice de investiţii

Unde este posibil, analizele aşa cum sunt descrise mai sus, au fost folosite pentru a crea formule de calcul pentru preţuri specifice, care vor fi folosite pentru a estima costurile de investiţii pentru diferite măsuri.

### Costuri de operare şi mentenanţă

Costul de bază unitar pentru costurile de operare şi mentenanţă sunt cuprinse în Anexa D2.

Similar costurilor de investiţii, costurile de operare şi mentenanţă depind de mărimea sistemului, de exemplu staţii de tratare, staţii le pompare etc, unde pentru sistemele mai mari tind să aibă costuri de operare mici datorate eforturilor de funcţionare constante, care sunt mai mult sau mai puţin la fel pentru toate sistemele.

Un exemplu este prezentat în figura de mai jos, pentru detalii vă rugăm a se vedea anexele menţionate.

Grafic No. 7-2 - Exemplu pentru evaluarea costurilor de funcţionare şi mentenanţă specifice

## COSTUL DE INVESTIŢIE

Costurile de investiţie pentru investiţiile propuse calculate pe baza costului de bază unitar sunt prezentate în Anexa D 3.

Investiţiile sunt împărţite:

După aglomerări;

După sector (WS = sistem de alimentare cu apă şi WW = sistem de canalizare)

După tip, datorat ciclului de viaţă diferit:

Lucrări civile;

Echipamente mecanice şi electrice;

Lucrări ale conductelor.

După anul de implementare;

Indicaţii ale perioadei de construcţie.

Pentru zona rurală a fost dezvoltat şi aplicat un calcul mai schematic. Bugetele corespunzătoare pentru fiecare localitate rurală sunt prezentate în Anexa D3.

Mai mult, o parte conţine investiţiile necesare viitorului ROC cum ar fi infrastructura, asistenţă tehnică viitoare, măsuri publicitare, procurare de aparate de măsură, maşini vidanjabile, echipamente SCADA etc. pentru detalii consultaţi Anexa D 3.

## COSTURI DE OPERARE, MENTENANŢĂ ŞI ADMINISTRARE

Un rezultat al proiectelor este prezentat în capitolul 3, unde sunt detaliate calculul pentru necesarul de apă viitor şi pentru cantitatea de apă uzată viitoare. Bazat pe proiecţii şi pe costurile de bază unitare, costurile de operare şi mentenanţă viitoare au fost estimate aşa cum se prezintă mai jos.

Costurile de operare sunt împărţite după cum urmează:

Separat pentru alimentare cu apă şi canalizare;

Separat pentru costurile fixe de operare şi mentenanţă şi costurile variabile de operare şi mentenanţă.

Desfăşurarea estimată a costurilor de operare şi mentenanţă, atât pentru sectoarele de alimentare cu apă cât şi pentru canalizare, sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Dezvoltarea următoarelor acţiuni:

Noi facilităţi particulare în tratarea apei uzate va cauza descreşterea costurilor de operare după implementarea infrastructurii relevante;

Dezvoltarea negativă demografică va contribui la costuri de operare scăzute după implementarea infrastructurii relevante.

Tabel No 7-1 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Tg Mureş [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tg Mureş (Mun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 1.278 | 1.278 | 1.278 | 1.296 | 1.307 | 1.314 | 1.314 | 1.317 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.182 | 1.202 | 1.216 | 1.216 | 1.222 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 466 | 466 | 466 | 461 | 429 | 423 | 426 | 423 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 9.315 | 9.315 | 9.315 | 9.680 | 11.998 | 12.454 | 12.261 | 12.493 |

Tabel No 7-2 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Sighişoara [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sighişoara (Mun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 519 | 519 | 519 | 553 | 544 | 538 | 511 | 516 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 279 | 279 | 279 | 304 | 298 | 293 | 273 | 276 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 376 | 376 | 376 | 385 | 394 | 393 | 392 | 394 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 239 | 239 | 239 | 256 | 277 | 275 | 273 | 276 |

Tabel No 7-3 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Reghin [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reghin (Mun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 811 | 811 | 811 | 878 | 870 | 870 | 874 | 854 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 532 | 532 | 532 | 601 | 593 | 593 | 598 | 577 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 342 | 342 | 342 | 374 | 385 | 385 | 384 | 385 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 185 | 185 | 185 | 235 | 258 | 258 | 256 | 256 |

Tabel No 7-4 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Târnăveni [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Târnăveni (Mun.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 321 | 321 | 321 | 430 | 435 | 435 | 436 | 424 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 145 | 145 | 145 | 215 | 219 | 219 | 219 | 211 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 262 | 262 | 262 | 311 | 330 | 330 | 336 | 336 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 106 | 106 | 106 | 148 | 169 | 169 | 177 | 177 |

Tabel No 7-5 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Luduş [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luduş (Oraş) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 185 | 185 | 185 | 370 | 368 | 368 | 408 | 396 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 71 | 71 | 71 | 176 | 174 | 174 | 200 | 192 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 127 | 127 | 127 | 208 | 221 | 221 | 223 | 223 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 36 | 36 | 36 | 73 | 80 | 80 | 81 | 81 |

Tabel No 7-6 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Sovata [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sovata (Oraş) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 237 | 237 | 237 | 322 | 336 | 336 | 345 | 334 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 98 | 98 | 98 | 146 | 154 | 154 | 160 | 153 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 133 | 133 | 133 | 111 | 121 | 121 | 123 | 123 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 39 | 39 | 39 | 30 | 34 | 34 | 35 | 35 |

Tabel No 7-7 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Iernut [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iernut (Oraş) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 110 | 110 | 110 | 232 | 235 | 235 | 239 | 231 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 37 | 37 | 37 | 95 | 97 | 97 | 99 | 95 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 79 | 79 | 79 | 112 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 20 | 20 | 20 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 |

Tabel No 7-8 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Miercurea Nirajului [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miercurea Nirajului (Oraş) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 171 | 191 | 191 | 204 | 204 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 65 | 74 | 74 | 81 | 80 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 76 | 86 | 86 | 88 | 88 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 |

Tabel No 7-9 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bistra Muresului [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deda (Oraş) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 103 | 120 | 120 | 132 | 131 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 41 | 46 | 46 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Tabel No 7-10 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Fantanele [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fantanele (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 42 | 42 | 42 | 233 | 245 | 245 | 252 | 245 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 12 | 12 | 12 | 95 | 102 | 102 | 106 | 102 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 39 | 39 | 39 | 97 | 112 | 112 | 118 | 118 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 8 | 8 | 8 | 25 | 31 | 31 | 33 | 33 |

Tabel No 7-11 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Apold [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apold (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 50 | 62 | 62 | 68 | 68 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Tabel No 7-12 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Hodac [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodac (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 17 | 17 | 17 | 54 | 59 | 59 | 64 | 62 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 17 | 17 | 17 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabel No 7-13 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Rastolita [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastolita (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-14 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Band [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Band (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabel No 7-15 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Panet [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panet (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabel No 7-16 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Craciunesti [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Craciunesti (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabel No 7-17 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Eremitu [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eremitu (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Tabel No 7-18 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Glodeni [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glodeni (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Tabel No 7-19 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Zau de Campie [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zau de Campie (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-20 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Petelea [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petelea (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-21 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Gh. Doja [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gh. Doja (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-22 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Vânători [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vânători (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Tabel No 7-23 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Saschiz [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saschiz (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-24 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Nadeş [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Madeş (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-25 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Suplac [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suplac (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-26 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bălăuşeri [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bălăuşeri (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

Tabel No 7-27 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bahnea [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bahnea (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Tabel No 7-28 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Mica [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mica (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 14 | 13 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabel No 7-29 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Ogra [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogra (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-30 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Vărgata [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vărgata (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-31 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Dubiştea [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dubiştea (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-32 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Glăjărie [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glăjărie (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-33 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Suseni [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suseni (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-34 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Batos [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Batos (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Tabel No 7-35 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Breaza [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Breaza (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-36 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Ceauşu de Câmpie [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceauşu de Câmpie (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabel No 7-37 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Şincai [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şincai (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-38 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Tăureni [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tăureni (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tabel No 7-39 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Băgaciu [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Băgaciu (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabel No 7-40 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Şăulia [mii Euro/an]

|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | 2021 | 2030 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şăulia (comuna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Variabile – Alimentare cu apă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costuri de operare – Fixe – Canalizare | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Costuri de operare – Variabile - Canalizare | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Pentru detalii suplimentare a se consulta capitolul 3 şi Anexa D3.

## PROGRAM DE IMPLEMENTARE ŞI ETAPIZAREA MĂSURILOR

### Criterii de etapizare

Etapizarea măsurilor şi implementarea programelor a fost dezvoltată în cadrul strategiei judeţului în capitolul 6.4.2.

Lista detaliată a investiţiilor pe termen lung include şi anii de conformare corespunzători şi rezumate relevante pe sector. Acestea sunt prezentate în Anexa D3.

Aşa cum s-a menţionat anterior, întărirea instituţională constă în procesul de regionalizare. Capitolul 7.11 prezintă recomandările consultantului pentru procesul de formare a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorului Regional. Este important de menţionat că aceste reglementări instituţionale sunt importante pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare este o condiţie de bază pentru o dezvoltare corectă a sectoarelor de alimentare cu apă şi canalizare.

### Program de implementare şi plan de etapizare

#### Program de implementare şi etapizarea măsurilor (capacitate instituţională)

Aşa cum a fost deja menţionat întărirea instituţională constă în procesul de regionalizare; capitolul 7.11 prezintă recomandările consultantului pentru procesul de formare a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorului Regional. Este important de menţionat că aceste reglementări instituţionale sunt importante pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare este o condiţie de bază pentru o dezvoltare corectă a sectoarelor de alimentare cu apă şi canalizare.

## IMPACTUL LUCRARILOR PROPUSE

### Introducere

Acest capitol conţine o analiză a impacturilor negative sau pozitive generate în perioada de construcţie, funcţionare sau întreţinere a lucrărilor propuse în plan. Fiind vorba de un plan, impacturile nu vor putea fi identificate şi descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa următoare, respectiv de elaborare a EIA pentru fiecare proiect component al acestui plan. Avantajul sublinierii acestor impacturi în această etapă constă în faptul că permit o viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, astfel încât stabilirea şi aplicarea măsurilor de minimizare poate fi făcută, cu mare flexibilitate, din primele etape de implementare a planului.

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan este ilustrat in Figura 7.1, punandu-se in evidenta legaturile si influentele intre componentele mediului.

Figura No. 7-1 – Procesul de evaluare a impactului.

Evaluarea impactului potential are la baza conditiile si caracteristicile generale propuse pentru realizarea acestui Master Plan, caracteristicile mediului şi normele legislative în vigoare.

Acolo unde este posibil, fiecare efect este cuantificat prin Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, pentru care sunt folosite urmatoarele definitii:

Tabel No 7-2 - Definiţii

| ELEMENT | DEFINIŢII |
| --- | --- |
| Ni | Nu sunt deduse forme de impact |
| Neglijabil | Impactul este posibil dar se poate produce la un nivel nemasurabil sau are efecte pentru o perioada de timp foarte scurta |
| Minor | Impactul este sigur, dar se anticipeaza niveluri care se vor mentine in limitele conditiilor de mediu existente sau va fi tolerat de populatia umana |
| Moderat | Impacturile sunt prognozate la niveluri indezirabile (negative) sau dezirabile (pozitive) care sa determine modificari ale conditiilor actuale de mediu sau sa aiba efecte asupra populatiei umane |
| Major | Impacturile sunt prognozate cu efecte semnificative, cu arie larga de manifestare sau cu perioada lunga de actiune asupra mediului sau a populatiei umane |

Tabel No 7-41 – Scara de manifestare a impacturilor

| NIVEL DE IMPACT | DEFINIŢII |
| --- | --- |
| Local | Efectul se va produce doar in zona amplasamentului sau in cea riverana |
| Municipal | Efectul se va manifesta pe o buna parte a localităţii sau in alte zone echivalente |
| Regional | Efectul se va manifesta la nivelul judetului sau al unei arii echivalente |
| National | Efectul se va manifesta la nivelul unei arii de mare intindere, afectând o buna parte a Romaniei sau va afecta parti ale tarilor vecine |

### Utilizarea terenului

#### Implementare

Conflicte cu folosinţe sensibile ale terenului în perioada de construcţie.

Activităţile de construcţii pot avea impacturi negative asupra unor folosinţe sensibile ale terenului, cum ar fi zone rezidenţiale, şcoli, spitale, instituţii ştiinţifice. Aceste impacturi sunt de regulă datorate prafului, zgomotului, perturbării traficului, perturbării zonelor de acces.

Dislocarea permanentă a unor construcţii sau activităţi existente, aflate în dezvoltare sau propuse pentru a fi realizate (zone rezidenţiale, comerciale, industriale, recreative, instituţionale, zone extractive etc.).

În general, lucrările propuse în acest Master Plan se vor realiza pe traseul sau în vecinătatea facilităţilor de apă existente. Ca urmare, nu este de aşteptat să se producă dislocări ale unor construcţii, ale unor activităţi sau ale altor facilităţi existente. În cazul în care detaliile de proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinţa actuală a unor suprafeţe importante de teren, impactul relativ la acest aspect va fi semnificativ.

Conflicte cu alte tipuri de reţele existente.

Având în vedere extinderea ariei de aplicare a planului, în cadrul acesteia pot funcţiona numeroase utilităţi existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta diverse utilităţi existente: drumuri, şosele, linii electrice, de gaz, canale de drenare sau irigaţii, linii de comunicaţii. În general se va urmări ca, prin proiectare, lucrările prevăzute în acest plan să evite afectarea oricăror lucrări existente.

Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului, cu politici de utilizare sau reglementări adoptate în vederea minimizării efectelor asupra mediului, incluzând şi zonele sensibile.

Planul analizat va avea ca principal scop reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă. La realizarea planurilor urbanistice ale localităţilor s-a avut în vedere necesitatea realizării acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de aşteptat conflicte majore cu alte dezvoltări. În orice caz, detaliile de realizare vor urmări minimizarea potenţialelor conflicte cu alte planuri.

Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren.

În cea mai mare parte lucrările din zona periurbană se vor desfăşura pe trasee existente, astfel că nu se prognozează afectarea suprafeţelor agricole la o valoare semnificativă.

#### Funcţionare

Pentru realizarea modernizarii si reabilitarii lucrărilor existente nu sunt necesare suprafete suplimentare de teren. Probleme potentiale asociate ocuparii terenului apar pentru localităţile care nu dispun de staţii de pompare, tratare sau epurare.

Suprafeţele ocupate sunt reduse ca amploare. Asocierea mai multor localităţi la serviciile unor astfel de facilităţi va minimiza impactul.

Depozitarea nămolului de la staţiile de epurare ar putea necesita suprafeţe sporite de teren.

Procesele avansate de epurare vor asigura reducerea volumului nămolului rezultat şi posibilităţi sporite pentru valorificarea sau utilizarea sa în diverse aplicaţii benefice.

Pentru realizarea modernizării şi reabilitării staţiei de epurare sau a celei de tratare nu sunt necesare suprafeţe suplimentare de teren.

Probleme potenţiale asociate ocupării terenului pot apare, dar acestea vor fi atent evaluate în cadrul studiului de impact asupra mediului pentru fiecare componentă a planului. Pentru reţele nu se anticipează modificări semnificative comparativ cu situaţia prezentă.

#### Masuri de minimizare

1. Pentru folosinţele existente pe traseul lucrărilor propuse în plan, ocupate prin aceste lucrări, deţinătorul acestuia va asigura compensarea vechilor proprietari.

2. Constructorul va asigura coordonarea realizării activităţilor de construcţii cu operatorul utilităţilor astfel încât să asigure minimizarea perturbărilor în derularea acestor servicii.

3. Implementarea măsurilor de minimizare a impactului datorat traficului aşa cum sunt descrise în capitolul dedicat acestui aspect.

4. Deţinătorul planului va acorda asistenţă relocării unor activităţi ce sunt în prezent amplasate pe traseul lucrărilor propuse.

5. Dacă vor fi necesare relocări sau modificări ale unor activităţi existente deţinătorul planului va negocia măsurile de compensare adecvate.

6. Pentru lucrările de captare, stocare, tratare sau transport a apei care nu se încadrează în planurile zonale de amenajare a teritoriul, deţinătorul şi iniţiatorul proiectului va solicita aprobarea autorităţilor competente (consiliile locale).

### Sol şi geologie

#### Implementare

Activitatea seismică ar putea crea daune construcţiilor realizate, expunând în acelaşi timp populaţia la riscuri.

Unele din facilităţile propuse sunt expuse la acţiunea seismică, afectând funcţionarea acestora. Alunecările de teren, lichefierea, desprinderea taluzurilor sunt riscuri semnificative pentru integritatea construcţiilor şi pentru funcţionarea acestora. Măsurile structurale luate vor asigura însă minimizarea acestor efecte. În general, cel mai sever risc este datorat eroziunilor şi alunecărilor de taluze. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut necesară pentru reducerea efectelor acestor fenomene.

Tasarea şi afânarea solurilor expansive ar putea dăuna structurii şi fundaţiilor construcţiilor.

Fundaţiile şi structurile facilităţilor acestui proiect se extind în general sub zona de expansiune, astfel că nu vor fi afectate de această caracteristică a solurilor. Totuşi unele structuri pot fi afectate semnificativ de prezenţa acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice ar trebuie să identifice zonele cu astfel de soluri, propunând măsurile de minimizare necesare.

Perturbarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe perioada de implementare ar putea determina eroziunea solului.

Cele mai semnificative probleme apar în lungul coridoarelor de facilităţi, cum ar fi aducţiunile. Sedimentarea în curenţi de apă ar putea să crească în cazul în care acestea rămân expuse pe perioada de iarnă, sau pe perioada precipitaţiilor de primăvară şi vară. Potenţialul de erodare este în general mai sever pe terenurile în pantă, nisipuri fine sau soluri mâloase. Potenţialul de erodare este de asemenea ridicat pe zonele rămase multă vreme fără vegetaţie, în special dacă acestea au fost expuse anterior eroziunii. Eroziunea solului va fi minimă dacă sunt luate măsuri de îmbunătăţiri funciare pe zonele perturbate. De regulă zonele supuse eroziunii sunt înguste şi împrăştiate pe suprafeţe mari, astfel că impactul este apreciat ca nesemnificativ. Cu toate acestea uneori sunt necesare măsuri de minimizare a acestor impacturi.

Implementarea acestui plan ar putea limita accesul la surse geologice importante din punct de vedere economic şi ştiinţific.

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ dacă implementarea, exploatarea şi întreţinerea acestuia va restricţiona exploatarea acestora. Unele proiecte ar putea fi localizate suficient de aproape de zone miniere active asupra cărora activităţile de construcţii ar putea avea impact asupra traficului sau al operaţiunilor miniere ca atare. O bună coordonare şi programare a activităţilor de construcţii vor minimiza impacturile potenţiale.

#### Funcţionare

Depozitarea nămolului rezultat din procesul de epurare.

Asigurarea tratării nămolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat în incinta staţiei, cu efecte benefice semnificative asupra solului, comparativ cu situaţia nerealizării proiectului. Aceasta va determina reducerea riscului potenţial asupra sănătăţii populaţie din imediata vecinatate, respectiv, asupra ecologiei locale. Totuşi, atâta timp cât nu se va realiza o monitorizare a calităţii actuale a solului şi subsolului, aceste beneficii nu vor putea fi cuantificate.

Exfiltraţii din reţele de canalizare.

Pierderile din reţelele de distribuţie vor fi mult reduse faţă de actuala situaţie. Eventualele pierderi din reţeaua de canalizare ar putea afecta solul şi chiar apele subterane. Măsurile de reabilitare propuse vor contribui într-o măsură semnificativă la reducerea acestor scurgeri prin noile tehnologii de realizare, respectiv prin materialele de construcţii propuse a fi utilizate. Deşi sistemul de canalizare va rezulta mai lung decât situaţia actuală, se vor realiza reduceri importante ale scurgerilor accidentale de ape uzate în subteran.

#### Masuri de minimizare

1. Atât în etapa de proiecatre cât şi în cea de construcţie vor fi luate toate măsurile practice pentru a asigura reducerea efectelor directe şi indirecte generate de posibile cutremure de pământ, conform cu magnitudinea acestora (riscul acestora) în zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecărilor de teren, prăbuşirii malurilor etc. Structura construcţiilor va fi dimensionată conform celor mai recente norme şi criterii în acest domeniu.

2. Pe amplasamentul tuturor lucrărilor se vor realiza studii geotehnice în vederea stabilirii caracteristicilor pământului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerinţele impuse de specificul lucrărilor propuse. În cazul unor lcurări ce impun volume importante de umplutură, materialul folosit va fi certificat din punct de vedere al conţinutului în substanţe contaminante.

3. Pentru fiecare componentă a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va identifica soluţiile pentru reducerea pierderilor de sol şi a impactului asupra calităţii apei.

Programul de control al eroziunilor va include, fără însă a fi limitat, următoarele măsuri:

Limitarea traficului tuturor vehiculelor de construcţii la căile de acces stabilite şi destinate acestui scop.

Limitarea dislocărilor de sol şi vegetaţie la minimul necesar, atât pentru lucrările temporare cât şi pentru cele definitive.

Pământul din excavaţii va fi amenajat cu berme şi pante pentru a dirija scurgerea apelor de precipitaţii.

Oriunde va fi necesar se vor instala decantoare înainte de descărcarea apelor meteorice într-un receptor.

Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafaţă pentru minimizarea scurgerilor şi evitarea depunerilor de sedimente în aval de zona afectată de lucrări.

4.  Implementarea măsurilor de minimizare prevăzute pentru apă.

### Resurse de apă

#### Implementare

Construcţia noilor facilităţi ar putea determina degradarea calităţii apei în aval.

Construcţia facilităţilor proiectului ar putea determina degradarea calităţii apei din aval: excavarea pentru staţii de pompare, montarea conductelor, excavaţii care lasă terenul neconsolidat supus eroziunii şi transportului de sedimente în cursurile de apă din aval. Suprafeţele de pământ expuse pot acumula atât în timpul construcţiilor cât şi după finalizarea acestora, solvenţi, carburanţi sau alte substanţe nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în cursurile de apă, degradându-le.

Suplimentar, excavaţiile ar putea impune epuizarea apei subterane prin pompare continuă sau intermitentă. Descărcarea acestor ape ar putea degrada calitatea apelor şi pot afecta configuraţia canalelor existente. Cantitatea de apă care va fi descărcată ca şi punctul de descărcare vor fi determinate cu precauţie, asigurând după caz măsurile de minimizare necesare.

Creşterea sau scăderea potenţialului de alimentare a acviferului în zona proiectului sau aval de aceasta.

Nu este de aşteptat ca implementarea proiectului să genereze impact semnificativ asupra resurselor de apă subterană. Pomparea temporară a apei subterane necesară realizării excavaţiilor va avea efecte la scară mică şi pentru scurt timp. Impactul acestora este cuantificat ca nesemnificativ.

Realizarea construcţiilor în zone inundabile ar putea redirecţiona viiturile şi ar putea reduce siguranţa structurilor şi securitatea populaţiei.

Localizarea noilor construcţii va urmări evitarea acestor zone. Impactul este caracterizat ca nesemnificativ.

#### Funcţionare

Prin modernizarea si reabilitarea staţiilor de epurare se va mari capacitatea de epurare si parametrii de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate.

Monitorizarea va asigura verificarea conformarii normelor impuse. Se va asigura eliminarea poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa si cantitatea descarcarilor de ape netratate va descreşte, de asemenea, semnificativ. Proiectul propus nu va determina o crestere semnificativa a debitelor, volumelor de apa descarcate.

Este de asteptat ca se va produce o reducere semnificativa a incărcarii cu compusi poluanti ai emisarilor.

Imbunatatirea clasei de calitate a receptorilor nu este de asteptat, avand in vedere: (a) vor ramane alte surse de poluare, (b) dilutia in punctul de descarcare nu este semnificativa, (c) este posibil ca poluarea istorica a sedimentelor din patul albiei sa intretina in continuare afectarea calitatii apei receptorului.

Imbunatatirea calitatii efluentului va contribui la protectia ecosistemelor din aval de pe raul respectiv. Totusi, deoarece alte surse de poluare vor ramane active, nu se va produce o imbunatatire semnificativa a poluarii prin aplicarea acestei unice masuri.

Planul se aplică la nivel judeţean şi nu la nivel de bazin hidrografic. Beneficiile sunt minore atâta timp cât pe râu rămân alte surse de poluare, în amonte.

Nu sunt prognozate emisii importante în apele de suprafaţă din exploatarea reţelelor, a staţiilor de tratare sau a celor de pompare, comparativ cu situaţia actuală.

#### Masuri de minimizare

1. Se vor lua măsuri pentru conformarea tuturor activităţilor cu cerinţele impuse prin normele de protecţie a calităţii apelor.

2. Constructorul şi operatorul de apă vor realiza şi aplica un Plan de Prevenire a Poluării datorate apelor meteorice (incluzînd un plan de control al eroziunilor) pentru toate lucrările care implică depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pământ.

3. Operatorul de apă va realiza şi implementa un sistem de monitorizare, inspecţie şi raportare pentru a evalua eficienţa măsurilor de control, inclusiv pentru perioada de funcţionare.

4. Operatorul de apă va impune tuturor industriilor aplicarea şi respectarea măsurilor de descărcare a apelor meteorice conform normelor legale în vigoare.

5. Se vor implementa toate măsurile de minimizare prevăzute la secţiunea geologie si sol.

### Calitatea aerului

#### Implementare

Implementarea planului poate determina creşterea poluanţilor specifici, inclusiv ai precursorilor ozonului, pe perioade limitate de timp aceştia putând depăşi limitele acceptabile, expunând astfel receptorii sensibili la concentraţii ridicate ale acestor poluanţi.

In timpul implementarii diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport si alte echipamente utilizate, cum ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare şi alte echipamente asociate acestora, vor emite CO, NO2, SO2 şi PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activităţile de construcţie vor determina creşterea concentraţiei ozonului în zonă.

PM10 va fi generat de asemenea sub forma emisiilor fugitive ca urmare a curăţirii şi excavării terenului, ca şi prin traficul auto pe drumuri nepavate din zona proiectului sau din zona de acces către acesta. Emisiile fugitive de praf reprezintă particulele generate şi introduse în atmosferă care nu vor fi depuse repede pe sol, ca urmare a dimensiunilor lor. Deşi acest fenomen se va produce temporar doar pe timpul realizării anumitor construcţii particulele de praf din aer pot avea un impact măsurabil asupra calităţii aerului din vecinătatea zonei de construcţii. Emisiile fugitive vor varia dependent de programul de construcţie, activităţile desfăşurate, şi de localizarea construcţiilor în raport cu drumurile de acces pavate sau nepavate. Caracteristicile solului şi condiţiile meteorologice, ploile şi vântul, vor influenţa de asemenea formarea şi dispersia emisiilor fugitive.

Activităţile de construcţii specifice acestui plan ar putea genera emisii datorate autovehiculelor, care vor avea impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidenţiale, şcoli, spitale şi parcuri. Autovehiculele de construcţii şi emisiile fugitive de particule se vor produce totuşi pe termen scurt.

Emisiile de particule fugitive şi ai precursorilor ozonului ar putea contribui la depăşirea limitelor admisile pentru ozon şi PM10. Totuşi, având în vedere că aceste emisii sunt temporare, impacturile asupra calităţi aerului sunt apreciate ca nesemnificative.

#### Funcţionare

Funcţionarea facilităţilor componente ale acestui plan poate genera mirosuri care să afecteze receptorii sensibili.

Noile staţii sau extinderea staţiilor de tratare a apei existente vor emite mirosuri datorită prezenţei algelor, microorganismelor şi gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diverse niveluri dependent de ritmul de funcţionare al staţiei, temperatură şi condiţiile climatice, în special vântul.

Funcţionarea şi întreţinerea lucrărilor din proiect nu vor produce emisii semnificative de precursori ai stratului de ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se va întâmpla sporadic şi întâmplător când vor fi necesare transporturi de utilaje pe drumuri nepavate. Nu sunt de aşteptat emisii care să ducă la creşterea nivelului de ozon şi PM10 la niveluri care să fie semnificative şi care să aibă impact asupra calităţii aerului.

Procesul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a namolului astfel incat mirosurile rezultate vor fi reduse, fiind totusi mai importante in zona de depozitare finala.

Totusi, este de asteptat o crestere a cantitatii de namol manipulata in incinta statiilor, ceea ce ar putea determina o crestere a emisiilor de mirosuri. Ca urmare se va determina potentialul generarii emisiilor de gaze si mirosuri (in special, metan si hidrogen sulfurat) si se vor identifica masurile specifice necesare minimizarii riscului producerii acestora.

#### Masuri de minimizare

1. Principalele măsuri pentu reducerea impactului asupra calităţii aerului (CO, NO2, SO2, şi PM10) în perioada de construcţie constau în:

Utilajele de gabarit mare vor fi întreţinute conform normelor specificate de constructor pentru a asigura emisii în limitele normale de funcţionare. Operatorul de apă va cere constructorului să implementeze aceste măsuri în conformitate cu criteriile practice de aplicare.

Pentru limitarea antrenării prafului din amplasamentul de execuţie al lucrărilor sau de pe drumurile de acces (nepavate) se va aplica udarea cu apă sau stabilizarea cu substanţe chimice adecvate.

Stropirea cu apă sau aditivi chimici pe bază de apă va fi aplicată în toate zonele cu trafic intens şi cu potenţial ridicat de antrenare a prafului.

Vehiculele care transportă materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate sau alte mijloace similare.

2. Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special pentru acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative.

### Folosinţe agricole

#### Implementare

Conversia unor terenuri destinate culturilor agricole sau păşunatului către terenuri neagricole, ocupate de noile construcţii.

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate păşunatului. Noile facilitaţi vor fi amplasate lângă cele existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totuşi pierderi suplimentare de terenuri. În astfel de situaţii sunt necesare măsuri de minimizare a acestor efecte.

Proiectul ar putea determina modifiări ale mediului existent, care prin natura şi localizarea lor, ar putea determina modificări sau pierderi de terenuri agricole sau ale altor folosinţe.

Multe din noile obiecte ale planului vor fi localizate lângă facilităţile deja existente, care au suferit modificări în raport cu folosinţa iniţială. Ca urmare, nu sunt anticipate modificări semnificative ale folosinţei terenului.

Activităţile de construcţii ar putea induce efecte negative, cantitative şi calitative, asupra folosinţelor de apă pentru agricultură.

Activitatea de construcţii ar putea avea efecte pe termen scurt asupra folosinţei apei pentru agricultură. Dacă aprovizionarea cu apă va fi întreruptă, acest lucru se va produce pentru perioade scurte de timp, astfel că impactul asupra culturilor agricole nu este cuantificat a fi semnificativ.

Activităţile de construcţii ar putea restricţiona producţia agricolă în zonele adiacente şantierului.

Emisiile fugitie de pulberi datorate activităţilor de construcţii ar putea fi depuse pe terenurile riverane, destinate producţiilor agricole. Dacă acest lucru se va întâmpla atunci va avea efecte temporare, impactul asupra producţiei agricole fiind apreciat ca nesemnificativ.

Activităţile asociate acestui plan pot favoriza apariţia unor boli sau epidemii.

Excavaţiile şi lucrările de terasamente ar putea favoriza activarea unor microbi existenţi în formă latentă în sol. Pentru zonele în care acest lucru este posibil se vor face analize de sol înainte de realizarea excavaţiilor şi a terasamentelor.

#### Funcţionare

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact în perioada de funcţionare a proiectului.

#### Masuri de minimizare

1. Evitarea ocupării prin construcţii a terenurilor agricole, oride câte ori acest lucru este posibil.

2. Dacă este posibil, lucrările de construcţii vor fi organizate în special în perioada neproductivă din punct de vedere agricol.

3. Toţi deţinătorii de terenuri agricole vor fi compensaţi pentru efectele negative asupra terenului sau a producţiei.

### Resurse biologice

#### Implementare

Implementarea proiectului propus ar putea conduce la pierderea sau degradarea unor habitate, pierderea directă a unor specii, afectarea unor zone umede, perturbarea unor habitate riverane specifice speciilor sălbatice.

Formele directe de impact asupra vegetaţiei constau în:

îndepărtarea vegetaţiei, incluzând tăierea arbuştilor, arborilor şi copacilor pentru realizarea construcţiilor, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor etc.;

utilizarea terenului pentru depozitarea temporară a unor materiale de construcţii;

compactarea solului cu consecinţe negative asupra vegetaţiei;

îndepărtarea arborilor din zona canalelor permanente sau temporare de curgere a apei;

umpluturi sau depozitări în aria zonelor umede.

Impacturile indirecte constau în:

pierderea vegetaţiei ca urmare a eroziunii solului şi a sedimentarii;

compactarea terenului va conduce la reducerea absorbţiei şi infiltrării apei, acumularea substanţelor organice şi creşterea temperaturii la suprafaţă;

introducerea noxelor;

reducerea densităţii speciilor;

inhibarea speciilor care asigură protecţia împotriva prădătorilor;

depunerea emisiilor fugitive pe vegetaţia adiacentă zonelor de lucru.

Realizarea sau funcţionarea unora din facilităţile propuse ar putea determina impacturi directe asupra vieţii sălbatice:

facilitarea accesului uman în zona unor habitate neperturbate;

mortalitatea prin coliziunea cu vehiculele de transport sau datorită activităţilor umane;

distrugerea sau abandonarea unor cuiburi active;

pierderea unor habitate ocupate sau potenţial folosibile;

fragmentarea coridoarelor incluzând restricţionarea punctelor de trecere;

pierderea permanentă a unor habitate, inclusiv a cuiburilor, zonelor de refugiu etc.

Suplimentar impacturile negative constau în:

dislocarea biotei sălbatice prin activităţile de construcţii;

zgomote datorate activităţilor de construcţii, traficului, staţiilor de pompare etc.;

creşterea iluminatului artificial în jurul construcţiilor.

#### Funcţionare

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunităţii locale comparativ cu situaţia actuală.

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi canalizare, reabilitarea staţiilor de tratare vor avea efecte benefice asupra comunităţii locale prin asigurarea unui regim de presiune şi debite constante şi conform cerinţelor (reţele de distribuţie) şi prin eliminarea sau reducerea pericolelor de inundaţie temporară ca urmare a nepreluării integrale a debitelor din precipitaţii de către reţelele de canalizare (reabilitare şi extindere canalizare).

#### Masuri de minimizare

1. Implementarea măsurilor de minimizare prevăzute la secţiunea calitatea aerului, resurse de apă, geologie şi sol.

2. În zonele în care sunt specii biologice cu statut special de protecţie (plante, peşti, păsări etc.), se vor lua măsuri de asigurare a cerinţelor impuse pentru supravegherea acestora.

3. Se va evita pe cât posibil ocuparea zonelor desemnate ca habitate importante, specii cu regim special, zone umede etc.

4. În vecinătatea zonelor sensibile se vor impune măsuri riguroase de control a eroziunilor, revegetarea habitatelor perturbate prin realizarea lucrărilor, curăţarea buruienilor etc.

5. Consultarea autorităţilor locale cu responsabilităţi în protecţia biotei (Agenţia de Protecţie a Mediului etc.) în vederea identificării speciilor sau a zonelor cu regim special.

### Valori culturale

#### Implementare

Implementarea planului ar putea afecta resursele culturale ale localitaţilor.

Excavaţiile, terasamentele împreună cu realizarea lucrărilor de construcţii propriu-zise ar putea să determine degradarea unor resurse culturale ale zonei. Impacturile potenţiale asupra resurselor culturale vor fi minimizate la valori care vor fi nesemnificative, prin implementarea măsurilor propuse în capitolul destinat acestui domeniu.

#### Funcţionare

Funcţionarea unora din facilităţile proiectului ar putea avea efecte negative asupra valorilor culturale ale amplasamentului

Activităţile de perturbare a terenului vor fi limitate la zona de amplasament a lucrărilor. Nu sunt prognozate forme de impact asupra valorilor culturale pe perioada de exploatare a acestor lucrări. Impactul, atunci când se va manifesta, va fi nesemnificativ.

#### Masuri de minimizare

1. Înainte de proiectarea şi realizarea construcţilor se va realiza o investigare a resurselor culturale ale zonei. Scopul acesteia este de a evalua şi localiza (pe hărţi) cât mai precis posibil resursele culturale semnificative ale zonei.

2. Fiecare componentă listată de specialişti în urma investigaţiilor va fi evaluată din punct de vedere al semnificaţiei sale istorice şi culturale, propunându-se măsurile de minimizare necesare.

3. Monitorizarea siturilor arheologice, potenţial afectate de lucrări, va fi făcută pe baza recomandărilor speclialiştilor în domeniu.

4. În cazul descoperirii unor valori culturale în timpul lucrărilor de excavaţii se va impune oprirea lucrărilor până la venirea unor specialişti în domeniu. Aceştia vor evalua semnificaţia descoperirilor şi vor recomanda procedura aplicabilă fiecărui caz în parte, respectiv de contiunare a investigaţiilor sau de luare a unor măsuri de minimizare a impacturilor asupra acestor valori culturale. Constructorul va implementa aceste măsuri.

5. În cazul descoperii unor schelete umane lucrările vor fi oprite. Va fi înştiinţată procuratura. Se vor lua măsuri pentru reînhumarea acestora. Lucrările vor fi reluate abia după finalizarea tuturor investigaţiilor impuse prin legislaţia din domeniu.

### Zgomot

#### Implementare

Zgomotul generat în perioada de construcţie ar putea depăşi local şi temporar nivelul admis pentru receptorii sensibili.

Lucrările de construcţii ar putea genera niveluri ridicate de zgomot în vecinătatea unor zone sensibile ca de exemplu şcoli, grădiniţe, spitale, cartiere rezidenţiale. Acesta ar putea fi generat de vehiculele grele de transport, utilajele de excavaţii şi punere în operă a materialelor de construcţii etc. Nivelul zgomotului depinde de tipul activităţilor desfăşurate, de numărul şi tipul utilajelor folosite, de numărul activităţilor concurente etc.

Eventualele detonări ce ar putea fi necesare în perioada de construcţie vor determina perturbarea receptorilor sensibili.

Deşi nu se anticipează că vor fi realizate detonări pentru implementarea facilităţilor planului ele ar putea fi totuşi necesare pe zone foarte restrânse, pentru dislocarea unor roci sau fundaţii vechi din beton ce vor trebui înlăturate. Detonările ar putea genera de asemenea vibraţii. Intensitatea acestora depinde de tipul rocii, tipul şi cantitatea de exploziv folosit, adâncimea exploziei şi condiţiile meteorologice. În condiţii normale vibraţiile nu vor produce pagube asupra proprietăţilor adiacente, dar ar putea perturba receptorii sensibili.

Zgomotul generat în perioada de exploatare a facilităţilor proiectate ar putea depăşi limitele admise, în unele zone sensibile.

Infrastructura de apă utilizează pompe, motoare, compresoare sau alte echipamente care ar putea genera niveluri de zgomot peste limitele admise. Amplasarea acestor echipamente se face însă de regulă în spaţii închise pentru care se pot prevedea măsuri de atenuare.

#### Funcţionare

Zgomote generate de funcţionarea noilor dotări ale infrastructurii propuse.

Noile echipamente ce vor fi utilizate în dotarea staţiilor de pompare, tratare şi epurare vor fi desigur mai performante şi se aşteaptă să genereze zgomote şi vibraţii mai reduse.

Ca urmare, este de aşteptat o relativă îmbunătăţire comparativ cu situaţia actuală (chiar dacă în prezent nu sunt detectate conflicte cu rezidenţii din zonă pe tema nivelului zgomotului).

#### Masuri de minimizare

1. Operatorul de apă va lua toate măsurile pentru conformarea cu normele legale în acest domeniu. Verificări temporare vor include:

Conformarea cu normele de control a zgomotului aplicabile fiecărei categorii de activitate.

Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot aşa cum sunt precizate de producător. Nu va fi permisă funcţionarea echipamentelor în şantier fără dispozitiv de amortizare a zgomotului (eşapament).

Tuturor echipamentelor le vor fi impuse niveluri de zgomot conforme cerinţelor de protecţia muncii. Cu excepţia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea pentru diverse atenţionări a semnalelor sonore, în locul celor luminoase.

2. Programul de lucru va fi adaptat specificului locaţiei de desfăşurare a lucrărilor. Acesta va fi afişat şi se va verifica respectarea lui.

3. Echipamentele de construcţii dotate cu roţi dinţate vor fi puse în funcţiune doar pe perioada strict necesară.

4. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile la zgomot (şcoli, spitale, grădiniţe etc.), în cazul în care alte măsuri de minimizare nu pot fi luate.

5. Operatorul de apă va asigura că toate activităţile de detonare vor fi realizate conform normelor şi condiţilor generale specifice acestui domeniu.

Detonarea va fi acceptată doar în cazul în care alte soluţii de excavare nu pot fi aplicate.

Se vor notifica cu câteva zile înainte toţi rezidenţii şi deţinătorii de activităţi economice şi comerciale din vecinătatea zonei detonate.

Detonarea va fi realizată doar după realizarea unui plan supus aprobării autorităţilor competente.

6. În cazul în care zgomotul echipamentelor de lucru depăşeşte limitele admise vor fi aduse noi echipamente şi utilaje care să se încadreze în aceste limite.

7. În cazul în care prin alte mijloace nu se va putea reduce nivelul zgomotului la limite admise se vor instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru.

8. Unde este cazul, o combinare a soluţiilor prezentate la punctele 6 şi 7 va fi utilizată pentru reducerea zgomotului la limite acceptabile.

### Siguranţa publică, substanţe periculoase

#### Implementare

Activităţile asociate acestui plan ar putea duce la creşterea potenţialului incendiilor.

Fumatul, scânteile de la echipamentele de lucru, sau alte activităţi asemanatoare ar putea conduce la creşterea potenţialului declanşării unor accidente. Multe dintre activităţi se vor derula în zonele suburbane în care se dezvoltă vegetaţie, iarbă, plante necultivate susceptibile la declanşarea unor incendii. Sunt necesare măsuri de minimizare a acestui tip de impact.

Transportul, folosirea sau depozitarea unor substanţe periculoase ar putea genera pericole pentru muncitori, public sau mediu.

O serie de substanţe chimice folosite în construcţia noilor facilităţi prezintă risc asupra sănătăţii muncitorilor şi a publicului. Acest tip de impact este datorat scurgerilor de substanţe sau folosirii lor incorecte. Cu toate acestea respectarea normelor de securitate şi de monitorizare specifice acestor substanţe şi activităţi va reduce acest risc, astfel încât impactul este apreciat ca nesemnificativ.

Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele şi alte spaţii deschise ar putea genera risc asupra folosinţelor recreaţionale în perioada de construcţie.

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate lângă zone recreaţionale. Construcţia, funcţionarea şi întreţinerea acestora vor necesita folosirea utilajelor de transport, construcţii, montaj. Pe de altă parte multe din aceste facilităţi sunt atractive pentru public: lacuri, rezervoare, parcuri şi alte tipuri de spaţii deschise. Măsuri de limitare a accesului sunt necesare pentru a minimiza semnificaţia impactului.

#### Funcţionare

Transportul, folosirea sau depozitarea unor substanţe periculoase ar putea crea pericole pentru muncitori, public sau mediu.

Staţiile de tratare a apei folosesc clor gazos în procesul de tratare. Injectarea clorului va distruge toţi agenţii patogeni, microorganismele, bacteriile şi viruşii prezenţi în apă. Înainte ca apa să iasă din staţia de tratare, sunt adăugate cantităţi reduse de amoniu pentru a forma cloramina, un dezinfectant mult mai stabil. Stocarea clorului gazos în butelii sub presiune prezintă riscul emisiilor de gaze expunînd neintenţionat populaţia riverană.

Facilităţile propuse ar putea incita la acte de vandalism şi sabotaj.

În cadrul infrastructurii de apă sunt folosite o serie de facilităţi: apeducte, conducte, staţii de pompare, rezervoare şi bazine de stocare. Aceste facilităţi ar putea deveni subiectul unor acte de vandalism şi chiar sabotaj. Acestea ar putea varia de la grafiti, daune asupra instrumentelor de iluminat, la altele mult mai serioase cum ar fi distrugerea echipamentelor şi a utilajelor. Având în vedere importanţa deosebită a acestui sistem şi riscurile pe care acesta le ridică asupra sănătăţii populaţiei, măsurile de securitate luate sunt riguroase. Fără luarea unor măsuri de securitate încă din perioada de proiectare impactul potenţial datorat vandalismului şi sabotajului este semnificativ.

#### Masuri de minimizare

1. Înainte de demararea construcţiilor se va stabili un plan de prevenire şi protecţie împotriva incendiilor.

2. Pentru fiecare lucrare de amploare ce va realizată şi va fi pusă în funcţiune se va întocmi un plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă.

3. Operatorul de apă va întocmi un plan de intervenţii pentru situaţii de urgenţă în cazul deversării unor substanţe periculoase (spre exemplu, posibilele scăpări de clor sau amoniac vor fi monitorizate permanent).

4. Pentru minimizarea pericolului pus asupra sănătăţii personalului de construcţii de substanţele periculoase potenţial existente în pământ, operatorul de apă va întreprinde următoarele măsuri:

Investigarea zonelor de derulare a constrcuţiilor în vederea depistării posibilelor contaminări cu substanţe periculoase; se va face o caracterizare a zonei conform naturii substanţelor depistate;

Se determină necesitatea continuării investigaţiilor sau a remedierii acestei contaminări; dacă activităţile de construcţii implică contact direct al muncitorilor cu solul se vor lua măsurile prevăzute la punctul următor; în caz contrar nu vor fi necesare alte măsuri;

Dacă investigaţiile de dealiu arată că substanţele găsite pun risc asupra sănătăţii muncitorilor, se vor aplica măsurile de protecţie prevăzute în normele de sănătate specifice protecţiei muncii. Acestea vor include un plan de siguranţă specific fiecărei construcţii.

5. Orice utilaj care prezintă un anumit grad de risc va fi dotat cu dispozitive de securitate adecvate.

6. Constructorul şi operatorul de apă vor închide accesul publicului în incinte unde se desfăşoară activităţi. Va fi asigurată paza acestor incinte.

### Controlul traficului, transport

#### Implementare

Realizarea acestui plan ar putea determina creşterea temporară a traficului, creşterea întârzierilor în trafic, creşterea numărului de accidente.

Realizarea construcţiilor ar putea genera creşterea nivelului traficului pe rutele utilizate pentru transportul echipamentelor, a materialelor de construcţii şi a personalului de lucru. Numărul de muncitori dintr-o locaţie poate varia foarte mult, funcţie de activitatea desfăşurată. Volumul pământului excavat şi numărul vehiculelor de mare tonaj răspândite de-a lungul lucrărilor poate, de asemenea, varia. Etapele viitoare de detaliere a proiectelor vor estima aceste aspecte.

Activităţile de construcţii ar putea determina degradarea căilor de transport, în special a celor rutiere.

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul materialelor ar putea depăşi capacitatea normată a drumurilor locale, producând astfel degradarea acestora în perioada de construcţie. Acest lucru este mai probabil pentru drumurile locale, din zone rurale, respectiv pentru drumurile nepavate.

#### Funcţionare

Traficul utilajelor de întreţinere şi exploatare.

Se apreciază o creştere nesemnificativă în raport cu situaţia actuală. Având în vedere fiabilitatea mai bună a noilor dotări este posibil ca traficul să scadă în unele locaţii.

#### Masuri de minimizare

1. Înainte de începerea lucrărilor de construcţii se va întocmi un plan de gestionare a traficului cu specificarea rutelor şi a vitezelor limită impuse. Acesta va fi aprobat de  autorităţile locale. Pentru anumite categorii de drumuri va fi necesar să se obţină aprobarea de trafic de la autorităţile competente.

2. În perioada de realizare a conductelor de apă vor trebui stabilite măsuri pentru minimizarea impactului:

Rutele temporare de transport vor fi marcate; în zona excavaţiilor şi a traversărilor vor fi instalate bariere şi semnale luminoase.

Pe cât posibil, construcţia reţelelor de conducte va afecta cât mai puţine căi de transport, menţinând traficul pe ambele sensuri; organizarea lucrărilor în zonele aglomerate va trebui să ţină cont de vârfurile de trafic, dimineaţa şi seara.

Construcţiile în intersecţii vor fi restricţionate la cel mult jumătate din aria acestora. Metodele de construcţii vor fi adaptate pentru minimizarea efectelor realizări acestora.

Pe cât posibil, intrările şi ieşirile din proprietăţi private vor rămâne deschise, folosind mijloace sigure şi uşor de montat pentru asigurarea  acestora.

Pentru reducerea efectelor cumulative, prin realizarea concomitent a mai multor proiecte, constructorul va asigura coordonarea acestora cu alte firme ce derulează activităţi similare în zonă.

3. În perioada de construcţie a conductelor de apă şi canalizare vor fi notificate toate serviciile ce sunt afectate: pompieri, transport public, poliţie etc. Operatorul de apă va asigura coordonarea planurilor de trafic astfel încât posibilele conflicte să fie minimizate

4. Pe durata construcţiilor sau la terminarea acestora orice perturbare adusă reţelei de transport va fi remediată conform condiţiilor iniţale.

### Relieful

#### Implementare

Structurile permanente propuse prin acest plan vor putea avea impact vizual negativ permanent; sunt posibile degradări semnificative ale peisajului în zona unor componente ale proiectului sau în vecinătatea acestora.

Impactul vizual este dependent de tipul facilităţilor propuse. Aducţiunile vor fi de regulă îngropate şi nu vor fi vizibile, iar coridorul de utilităţi odată realizat va fi renivelat şi revegetat. Staţiile de tratare şi de epurare ca şi staţiile de pompare sunt mult mai vizibile, fiind construite la suprafaţă. Aceste facilităţi vor avea un aspect industrial şi vor degrada într-o mai mare măsură calitatea vizuală a zonei.

Un alt considerent semnificativ este legat de caracteristicile iniţiale ale zonei, respectiv dacă proiectul se realizează într-o zonă în care sunt deja astfel de construcţii sau este folosită o zonă încă naturală. Majoritatea staţiilor de tratare vor consta în modernizarea şi retehnologizarea celor existente. În aceste condiţii se va realiza doar o extindere a construcţiilor existente. În general, când noile construcţii se vor realiza adiacent unor construcţii deja existente, contrastul cu zonele învecinate va fi mai puţin semnificativ. Alte facilităţi vor fi localizate în zone rezidenţiale sau zone naturale, astfel că impactul vizual va putea fi semnificativ.

Dacă unele componente ale proiectului vor fi amplasate în zone vizual sensibile (parcuri, zone de recreere, spaţii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi vizibile de la distanţă mare, de pe drumurile publice cu trafic intens vor avea, de asemenea, un impact vizual semnificativ, dacă nu vor fi luate măsuri de minimizare adecvate.

Realizarea construcţiilor din acest proiect ar putea impune tăieri de copaci, excavaţii, impact asupra clădirilor sau a căilor de circulaţie existente.

Cele mai multe obiective ale acestui plan vor fi construite lângă construcţiile deja existente: staţie de tratare, rezervoare cu apă, aducţiuni. Ca urmare, impactul estetic datorat noilor construcţii nu va creşte semnificativ din cauza noilor construcţii.

Sunt posibile totuşi impacturi estetice adverse ca urmare a realizării unora din obiectivele proiectului. Aceste forme de impact vor fi însă analizate în detaliu în momentul evaluării impactului de mediu datorat acestor proiecte specifice.

Noile facilităţi ale planului ar putea crea surse noi de iluminat sau reflecţie a luminii care vor avea efecte negative în timpul nopţii sau chiar al zilei pentru zonele învecinate.

Lucrul pe timp de noapte ar putea necesita funcţionarea în exterior a unor surse de iluminat: staţii de tratare, staţii de pompare, staţii de epurare etc. Acestea se vor adăuga surselor deja existente, astfel că uneori pot fi nesemnificative. Dacă însă aceste noi surse apar în zone rurale sau în parcuri impactul lor, din punct de vedere estetic, ar putea fi semnificativ.

Construcţiile care necesită perturbarea solului ar putea genera impacturi estetice pe termen scurt.

Unele construcţii ar putea necesita lucrări de excavaţii, îndepărtarea vegetaţiei, nivelări etc. Perturbarea solului va avea pe termen scurt impact vizual, contrastând cu zonele învecinate neperturbate. După revegetarea acestor zone sau în unele cazuri reamenajarea lor, acest tip de impact este considerat nesemnificativ, având în vedere şi perioada scurtă de manifestare.

#### Funcţionare

Impactul datorat noilor construcţii.

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt nesemnificativ modificate faţă de cele existente. Nu vor necesita spaţiu suplimentar semnificativ, nu vor modifica semnificativ regimul de înălţime.

Reţelele de distribuţie şi canalizare nu induc forme sesizabile de impact vizual. Ca urmare, se apreciază modificări nesemnificative din punct de vedere vizual comparativ cu situaţia actuală.

#### Masuri de minimizare

1. În măsura în care este posibil amplasarea construcţiilor se va face astfel încât va asigua reducerea impactului  vizual, prin minimizarea interferenţei cu elementele de suprafaţă existente. Elementele de construcţie se vor incorpora armonios cu situaţia existentă.

2. La finalizarea noilor construcţii vor fi asigurate culori plăcute, care să se încadreze armonios în peisajul existent.

3. Vor fi evitate sau limitate la minim necesar tăierile de pomi maturi, demolările sau excavaţiile. Înprejmuirile care limitează obiectele proiectului de zonele rezidenţiale adiacente sau de drumuri vor trebui astfel realizate încât să minimizeze impactul estetic.

4. Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul, rezidenţii din zonă şi fauna sălbatică.

5. În vederea reducerii reflexiei luminii solare faţada construcţilor va fi realizată din materiale care minimizează acest fenmen.

6. Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. După realizarea şi punerea în funcţiune a construcţiilor, coridoarelor de conducte şi a altor facilităţi realizate, suprafaţele afectate vor fi revegetate.

## ATINGEREA SCOPURILOR

Atingerea scopurilor sunt baza dezvoltării stretegiei judeţului şi este prezentată în capitolul 6.4.2.1 pentru sectorul de alimentare cu apă şi capitolul 6.4.2.2. pentru sectorul de canalizare.

## PREZENTAREA CERINŢELOR INSTITUŢIONALE

### Conceptul de regionalizare

Pentru a asigura o structură instituţională corectă, datorită faptului ca în 2003 în România A.N.R.S.C, (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) a avut în evidenţă un număr de 634 de operatori de servicii de apă-canal în toată ţara, conceptul de regionalizare introdus de programul SAMTID este considerat opţiunea cea mai bună pentru a crea performanţe ale companiilor bazate pe o economie la scară.

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor provenite de la un grup de municipalităţi dintr-o arie geografică definită de un bazin geografic şi/sau de graniţe administrative (municipalităţi, judeţe). Serviciul de regionalizare are ca scop să asigure performanţele stabilite de POS până în 2018 pentru cele 2600 localităţi cu peste 2000 locuitori, prin concentrarea operatorilor de apă şi canalizare în aproximativ 50 de operatori puternici,formarea şi dezvoltarea prin unirea operatorilor existenţi într-un Operator Regional.

Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se obţine prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalitate. Aceasta este bazată pe 3 elemente instituţionale cheie:

Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară (ADI)

Operatorul Regional

Contractul de Delegare a Managementului Serviciilor.

Delegarea managementului serviciilor este nucleul organizării operaţionale şi instituţionale a regionalizării serviciilor de apă-canal şi se propune să:

Realizeze o relaţie echilibrată între autorităţile locale şi operatorul regional;

Focalizeze contractul pentru pregătirea, finanţarea şi execuţia planului de investiţii ca bază pentru consolidarea performanţele serviciilor publice;

Menţină aspectele cheie care conduc la un management eficient, dinamic şi susţinut al serviciilor de apă şi canalizare, privitor la:

Managementul activelor si sistemul de previziuni financiare

Sistem de ajustare a tarifelor;

Raportare şi proces de control.

### Reglementările instituţionale recomandate pentru funcţionarea Operatorului Regional / Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Mureş/judeţul Harghita/ judeţul Bistrița Năsăud

Aşa cum a fost menţionat în capitolele anterioare principalul operator din judeţul Mureş este SC Compania Aquaserv SA; deciziile locale au stabilit că această companie vor opera serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ, ca Operator Regional.

Principalele recomandări sunt:

A. Continuarea procesului de întărire a Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară (ADI)

În conformitate cu programele stabilite la nivel judeţean, au fost aprobate documente principale pentru înfiinţarea Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în cadrul şedinţelor dintre Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară este înregistrată ca “Aqua Invest Mureş având în prezent 65 de membri.

Principalele aprobări ale Consiliilor Locale se referă la:

Aprobare pentru unitatea teritorial administrativă de a se alătura Asociaţiei;

Aprobare a Actului Constitutiv şi statutul Asociaţiei;

Numirea unui avocat pentru unitatea teritorial administrativă în consiliul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.

Delegarea serviciilor de apă-canal Operatorului Regional.

Principalii paşi recomandaţi sunt:

Deciziile Consiliului local pentru Unităţile Teritorial-Administrative pentru a se alătura Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.

Prima şedinţă a Consiliului Director a ADI va hotărâ:

Consiliul Directorilor;

Patrimoniu ADI;

Taxa de subscriere anuală a membrilor;

Schema organizatorică a ADI;

Decizii ale consiliilor locale în vederea acceptării propunerilor pentru patrimoniu şi taxă de subscripţie;

Înregistrarea ADI;

Cativa pasi specifici de instaurare ADI in judetul Mures au fost deja prezentati in capitolul 2.6.4., cu sub-titlul „ Recomandari pentru imbunatatire”.

B. Definirea Companiei Operator Regional ca utilitate operaţională totală.

Este important de menţionat faptul că ROC-ul nu va distribui dividente ce pot fi transferate către Fonduri MRD, în concordanţă cu Ordonanţa de Urgenţă 198/2005 referitoare la constituirea, alimentarea şi angajarea fondurilor în vederea întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării proiectelor infrastructurii serviciilor publice beneficiare de asistenţă financiară ne-rambursabilă de la U.E.

C. Creşterea numărului de membrii PIU.

În acest moment Aquaserv are în funcţie un departament de tip PIU datorită programelor finanţate IFI: măsura ISPA în Tg. Mureş şi SAMTID în oraşe de mărime medie POS Mediu. Echipa PIU este la nivel minim, astfel încât lucrările de construcţie sunt supervizate de către un Inginer extern ( a fost Mott MacDonald pentru ISPA, Eptisa pentru SAMTID si in prezent SC Aecom Ingenieria pentru POS Mediu 1).

Planul de dezvoltare PIU va fi sincronizat cu planul de implementare al Master Planului şi va fi stabilit după aprobarea acestuia.

D. Contract de concesiune

Contractele de concesiune vor reprezenta o delegare ale autorităţiilor locale în vederea administrării serviciilor de apă şi canal folosind activele autorităţiilor locale. Obiectivul primar este acela de a prevedea şi dezvolta servicii de înaltă calitate şi auto-susţinere pe termen lung. Înaintea altor aspecte, contractele vor include sarcini financiare, de operare (nivel de service) şi de performare ale capitalului investit pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul programării lucrăriilor agreate.

Cu respectarea altor investiţii, îmbunătăţirii operării şi a măsurilor de reducere a costurilor, ROC-ul va trebui să fie capabil să-şi orienteze eforturile iniţiale către zonele cele mai mari consumatoare efectiv. Obiectivul va fi să îmbunătăţească veniturile şi să reducă costurile cît mai repede posibil, în vederea creşterii câştigurilor nete şi a capacităţii de atragere a capitalului pentru dezvoltări la scară mare.

Este foarte important de menţionat că pentru îndeplinirea totală a arhitecturii instituţionale, ca una dintre condiţiile importante pentru aprobarea Aplicaţiei CF, contractul de concesiune trebuie să fie aprobat de către toţi participanţii, iar ROC-ul trebuie să fie operaţional total în localităţiile membre ADI.

Procesul de punere în funcţiune al contractului de concesiune include următoarele activităţi principale:

Tabel No 7-15 – Principalele activităţi pentru implementarea Contractului de Concesiune

| ACTIVITATE | COMENTARII - ACTIUNI |
| --- | --- |
| Adoptarea condiţiilor şi regulamentelor pentru a fi incluse în Contractul de Concesiune |  |
| Produce reglementarea furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pe suprafeţe extinse |  |
| Stabilirea nivelului de serviciu, standardul şi principalii indicatori de performanţă |  |
| Acordul Operatorului Regional asupra contractului de Concesiune | Termenul limită pentru acest acord este stabilit ca fiind 1 Martie 2008 |
| Anularea Contractelor de Concesiune existente |  |

### Obiectivele Programului Operational Sectorial (POS)

Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si ape uzate” a Programului Operational Sectorial Mediu stabileste ca obiective urmatoarele:

- furnizarea de servicii de apa si canalizare corespunzatoare, la tarife accesibile

- asigurarea unei calitati coresounzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane,

- Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa,

- Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din statiile de epurare a apelor uzate,

- crearea unor structure inovative si eficiente de gospodarire a apelor.

Prin urmare, obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru institutional si legal solid si sustenabil care sa asigure:

- o structura de implementare pe termen lung a investitiilor planificate in cadrul Programului Operational Sectorial

- o capacitate adecvata de gestionare a instalatiilor existente si a celor viitoare.

In conformitate cu politicile Romaniei reflectate in Programul Operational Sectorial, realizarea acestor obiective are loc prin procesul de regionalizare, respectiv implementarea unui cadru institutional in zona Proiectului, astfel Incat sa combine alimentarea cu apa si serviciile de apa uzata din zonele de dezvoltare din acea regiune, in cadrul unui proces comun de exploatare. Regionalizarea este elementul cheie in Imbunatatirea calitatii si eficientei infrastructurii locale de apa si a serviciilor in scopul realizarii obiectivelor de mediu, dar si pentru a asigura sustenabilitatea investitiilor, exploatarii, a unei strategii de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apa, precum si o crestere regional echilibrata.

### Contributia la obiectivele Programului Operational Sectorial

Romania a convenit sa se conformeze pana in 2015 Directivei Europene 98/83/EC privind calitatea apei potabile si pana la sfarsitul anului 2018 Directivei 91/271/EC privind epurarea apelor uzate urbane.

Romania intentioneaza ca in perioada 2010 – 2015 sa faca investitiile necesare in vedere conformarii in ceea ce priveste indicatorii apei potabile: turbiditate, amoniac, pesticide, nitrati etc., precum si in ceea ce priveste colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane.

Este planificat ca pana in 2015 colectarea si epurarea apelor uzate sa se realizeze pentru aglomerari de peste 10.000 p.e (populatie echivalenta) si pana in 2018 pentru aglomerari intre 2.000 si 10.000 p.e.

Deficientele-cheie si schemele pentru rectificarea acestor deficiente in ceea ce priveste apa potabila si apele uzate in judetul Sibiu si zona Fagaras, identificate in cursul studiului vor contribui la obiectivele Programului Operational Sectorial pentru Romania.

### Justificarea  conformarii schemelor de apa potabila la POS national

Articolele relevante din Directiva Apei Potabile (98/83/EC) prevad urmatoarele:

Articolul 4 (1)

1. 	Pe langa obligatiile izvorate din alte prevederi comunitare, statele membre vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman este sanatoasa si curata. Conditia minima a acestei Directive este aceea ca apa destinata consumului uman este considerata sanatoasa si curata daca:

(a) 	este libera de micro-organisme si paraziti, precum si de orice substante care, ca numar si concentratie, constituie un pericol potential pentru sanatatatea umana si

(b) 	Indeplineste conditiile minime stabilite in Anexa I, partile A si B, si daca, in conformitate cu prevederile relevante ale art. 5 pana la 8 si 10 si in conformitate cu Tratatul, tarile membre iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman se conformeaza cerintelor acestei Directive.

Articolul 6 – Punctul de conformare

1. 	Valorile parametrilor stabilite in conformitate cu Articolul 5 vor fi respectate:

(a)	In cazul apei furnizate din reteaua de distributie, la punctul in care, in incinte sau Intr-o cladire, iese din robinete care sunt destinate in mod normal consumului uman;

(b) 	In cazul apei furnizate din cisterna, in punctul in care iese din cisterna;

(c) 	iIn cazul apei puse in sticle sau canistre destinata vanzarii, la punctul in care apa este turnata in sticle sau canistre;

(d)	In cazul apei folosite in productia alimentara, la punctul in care apa este utilizata pentru productie.

Schemele care au fost identificate includ nu numai locatiile in care nu exista alimentare centralizata cu apa, ci si locatiile unde sistemele existente au probleme in ceea ce priveste respectarea Articolului 4 (1).

### Justificarea conformarii schemelor de ape uzate cu POS national

In vederea implementarii si conformarii cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind apele uzate orasenesti, Romania se angajează că, în ceea ce priveşte colectarea apelor uzate orasenesti (art. 3):

- pana la data de 31 decembrie 2013, conformarea cu Directiva se va realiza in 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e., reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;

- pana la data de 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva se va realiza in 2.346 aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e., reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala.

In vederea implementarii si conformarii cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind apele uzate orasenesti, Romania se angajează că, în ceea ce priveşte epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti (art. 4, pct. (1), lit.a), b), si pct. (4)) si art. 5(8):

- pana la data de 31 decembrie 2015, conformarea cu Directiva se va realiza in 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e., reprezentand 61,9% din incarcatura biodegradabila totala;

- pana la data de 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva se va realiza in 2.346 aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e., reprezentand 38,1% din incarcatura biodegradabila totala.

Romania nu solicita perioada de tranzitie in vederea aplicarii prevederilor art. 7 al Directivei, privind necesitatea realizarii unei epurari «corespunzatoare» (in conformitate cu prevederile art. 2 (9) al Directivei), a apelor uzate colectate din aglomerarile cu mai putin de 2.000 l.e. si cele din aglomerarile cu mai putin de 10.000 l.e din zonele costiere, inainte de descarcarea in emisar.

### Sustenabilitatea proiectelor

#### Introducere

Cerintele de sustenabilitate se refera la toate tipurile de dezvoltare, nu numai in tarile industrializate, dar si in cele in curs de dezvoltare.

In scopul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate, definitia sustenabilitatii se concentreaza pe prestarea serviciului si pe intretinerea si protectia bazei de resurse naturale pentru a asigura o resursa durabila. Cu alte cuvinte, volumul de apa extras de la sursa nu ar trebui sa epuizeze sau sa degradeze resursa, iar apa uzata returnata in sistemul natural nu ar trebui sa degradeze sau sa sa epuizeze resursa prin contaminare.

Prin urmare, sustenabilitatea ar trebui luata in calcul intr-un stadiu timpuriu al programelor de dezvoltare si daca nu se poate asigura sustenabilitatea, atunci proiectul nu ar trebui continuat.

Deci sustenabilitatea ar trebui definita simplu daca serviciul sau beneficiile asigurate de proiect continua sa fie disponibile pentru perioada pentru care au fost proiectate la calitatea si in cantitatea care au fost propuse initial. Aceasta Inseamna ca daca un robinet este pornit dupa douazeci de ani, apa va curge in conditiile si parametrii  de calitate proiectati initial, cu conditia ca schema de alimentare cu apa  sa nu fi fost abandonata si sa nu fi fost supusa unei renovari majore.

Este clar ca nu au fost  luate in calcul cerintele de sustenabilitate atunci cand s-au realizat proiectele initiale de alimentare cu apa si sanitare, intrucat acestea au fost abandonate pe parcursul duratei de viata proiectate si nu functioneaza conform proiectului initial din cauza lipsei de intretinere.

Conditiile de sustenabilitate privind serviciile de apa sunt, prin urmare, dupa cum urmeaza:

Conditiile de sustenabilitate

| Conditii | Comentarii |
| --- | --- |
| Ar fi trebuit sa existe bani pentru cheltuieli curente si pentru reparatii ocazionale | Tarifele percepute pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate ar trebui sa fie suficiente pentru a acoperi cheltuielile de intretinere necesare pentru a mentine serviciul la parametrii proiectati initial. |
| Ar fi trebuit sa existe acceptul din partea consumatorului de servicii | Consumatorii trebuie sa vada beneficiile aduse lor in furnizarea serviciului. |
| Sursa care furnizeaza serviciul ar fi trebuit sa fie adecvata. | Pentru apa potabila, sursa trebuie sa aiba calitatea si cantitatea suficienta pentru a se asigura plata de catre consumatori. |
| Proiectul ar fi trebuit sa fie corect realizat | Proiectantii sistemului ar trebui sa ia in calcul conditiile de intretinere ale sistemului de alimentare cu apa sau de apa uzata in stadiu timpuriu, pentru a se asigura ca proiectele sunt optimizate, relevante si asigura nivelul de servicii solicitat. |
| Ar fi trebuit sa fie o constructie sanatoasa. | Aceasta ar putea necesita reciclarea personalului, modernizarea tehnicilor de constructie si utilizarea unor materiale noi si alternative pentru a asigura un produs sustenabil. |

Aceste elemente implica urmatoarele:

| - | Chestiuni tehnice, |
| --- | --- |
| - | Factori sociali, |
| - | Elemente financiare, |
| - | Mediul natural, |
| - | Aranjamente institutionale. |

## Concluzii

Analiza şi evaluarea asupra situaţiei existente în comparaţie cu Scopurile Naţionale, la nivel judeţean, arată că trebuie puse în aplicare investiţii majore în judeţul Mureş.

Planul de investiţii pe termen lung reflectă consideraţii generale dezvoltate în cadrul strategiei judeţului Mureş pentru a folosi timpul rămas până la punerea în acord cu standardele europene să se realizeze reabilitarea reţelelor:

Privind alimentarea cu apă – reducerea pierderilor şi de adaptare a capacităţilor staţiilor de tratare la debitul real de apă pentru a evita supradimensionarea.

Privind reţeaua de canalizare – reducerea infiltraţiilor pentru a permite proiectarea viitoarelor obiecte, cum sunt colectoare, statii de pompare si statii de epurare, la cerintele reale.

În general, impactul măsurilor este pozitiv este pozitiv ca si cum ar fi proiecte pentru mediul inconjurator. Oricum, impactul negativ din timpul construcţiei şi din timpul funcţionării va fi luat în considerare şi minimizat în conformitate cu legislaţia românească.

În afară de problemele tehnice, întărirea instituţionalului este foarte importantă pentru a obţine o dezvoltare durabilă.

# Text boxes

Impact prognozat: – Minor advers, local, termen mediu

Impact prognozat:– Moderat advers, regional, termen lung

Impact prognozat:– Minor advers, local, termen scurt

Impact prognozat :– Minor benefic, local, termen lung

Impact prognozat:– Minor advers, local, termen mediu

Impact prognozat:– Benefic, regional, termen lung

Impact prognozat:– Minor advers, local, termen scurt

Impact prognozat:– Neglijabil advers, local, termen lung

Impact prognozat:– Moderat advers, local, termen mediu

Impact prognozat:– Moderat advers, regional, termen lung

Impact prognozat:– Moderat advers, local, termen mediu

Impact prognozat:– Benefic, regional, termen lung

Impact prognozat:– Neglijabil advers, local, termen scurt

Impact prognozat:– Neglijabil advers, local, termen mediu

Impact prognozat:– Minor advers, local, termen scurt

Impact prognozat:– Neglijabil advers, local, termen lung

Impact prognozat:– Neglijabil advers, local, termen scurt

Impact prognozat:– Minor advers, local, termen lung

Impact prognozat:– Minor advers, regional, termen scurt

Impact prognozat:– Minor benefic, local, termen lung

Impact prognozat:– Minor advers, local, termen mediu

Impact prognozat:– Neglijabil  advers, local, termen lung